卧式车床

招标编号：2018-42

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.投标保证金

5.资格审查资料

6. 产品质量执行标准及承诺

7. 关于投标人资格的声明函

8. 招投标廉政协议书

9. 技术投标响应表

10.技术设计图纸（机械总装图、主要零部件图）

11.商务投标报价资料

1.投标函

致：广东兴发铝业有限公司

我方已收到上述邀请招标所提供的一切有关投标文件，现根据投标文件和其它相关文件的要求，经研究决定，我公司愿成为贵单位所需物资之供货商：具体质量、数量、价格以中标文件为依据，以购销合同及投标书内容的要求为履行准则。

我方郑重承诺：我方所中标的项目，其各项指标均符合国家标准，并达到贵方要求，保证在供货期，保用期及售后服务上确保贵方需求。

投 标 人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                                  （签字或盖章）

邮政编码：                电话：              传真：

日期：                 年          月        日

2.法定代表人身份证明

（张贴证明文件加盖公章）

3.法定代表人授权委托书

致：广东兴发铝业有限公司

本授权委托书声明：                     为中华人民共和国合法企业，法定地址：                        。本企业法定代表人             （姓名）  现授权我单位            （被授权人姓名）  为我公司（厂）代理人，该代理人全权办理针对贵司                    （项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人所签署的全部有关的文件、协议及合同付全部经济与法律责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投   标   人：                        （公章）

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

日        期：    年   月   日            日      期：    年   月   日

4.投标保证金

（张贴汇款单据或我司收据加盖公章）

5.资格审查资料(除本表外可加文字说明)

| 企业简介 |
| --- |
| 生产企业 | 企业名称 |  | 法人代表 |  |
|  | 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 成立时间 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 营业执照编码 |  | 经营范围 |  |
|  | 注册资本 |  | 流动资产 |  | 固定资产 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员 |  | 管理人员 |  |
|  | 15年销售额 |  | 16年销售额 |  | 17年销售额 |  |
| 生产企业各指标 | 年生产能力 |  |
|  | 主要生产设备 |  |
|  | 质量管理措施 |  |
|  | 主要仪表厂家 |  |

5.1、投标人基本情况表

附《营业执照》（副本）、《税务登记证》（国税、地税）、《组织机构代码证》、《一般纳税人证明》复印件

5.2、财务状况

| 序号 | 强制资格条条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 |  |
| 2 | 净资产 |  |
| 3 | 具备良好的财务状况、盈利能力以及银行信誉 （申请人须至少提供2015、2016、2017年度经审计的财务报表，内容包括资产负债表、损益表、现金流量表等） |  |

注：申请人银行信誉应提供例如银行资信等级、银行信贷证明等相关证明文件。

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.3、2015~2017年度中国地区销售业绩表

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.4、正在执行的合同一览表（限中国地区）

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 预计合同完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.5、产品装配组件产地明细

| 产品 | 组成 | 生产厂家(品牌) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

我公司将独立承担贵司所涉及到的所有产品售后服务，并承担因供方产品质量不合格所造成的相应损失。

我方保证产地的唯一和真实性，愿意承担因提供不是本厂材料所造成的一切损失。

投 标 人：                     （盖章）

单位地址：

日    期：           年       月      日

6.产品质量执行标准及承诺

致：广东兴发铝业有限公司

我公司对（项目名称）                    进行投标，将严格按照标国标		           	组织生产和供应，现将材料生产和验收标准承诺如下：

1、材料壁厚：分别符合										标准。

2、性能指标：分别符合										标准。

3、承诺所供应的“           ”牌材料为我公司生产并供应的唯一性和真实性；

4、确保“              ”材料符合		     				标准。

5、提供由国家质量监督检验中心出具的检验报告。

6、提供产品质量管理体系认证证书、产品国家免检证书、产品质量认证证书等。

7、如有漏检的不合格产品，保证在第一时间无条件退换。

8、如果我方供应的材料质量达不到国家标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失

9、我公司对贵司材料进行投标，将严格按照国标供应和行业标准供应。如果我方供应的材料质量达不到行业标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失。

投 标 人：                      （盖章）

单位地址：

日    期：            年       月      日

7.关于投标人资格的声明函

项目名称：

致：                                  （招标人名称）

我公司(厂)愿意针对                      项目进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若违背，我公司(厂)承担由此而产生的一切法律后果。

投标人：         （公章）

投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

8.招投标廉政协议书

为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：

1.双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关规定开展商业交易活动。

2.在邀标资格确定、投标、开标与评标过程中，做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门认真调查，秉公处理，及时回复。

3.双方相关工作人员及其亲属不得收受对方馈送的现金、贵重物品、有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚嫁以及出国等提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得报销应由个人支付的费用。

4.双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

5.不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

7.若有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况，一经核实，视情节轻重，终止双方的合作。

8.发现对方人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，有义务向对方监察或相关部门举报。

9.本协议份数应不少于主合同正式份数，视同主合同的附件进行管理，主合同正本均需附本协议并妥善保管。

10.本协议有效期与主合同或交易事项期限相同。

11、如有违法行为，列入兴发供应商黑名单，永不录用。

甲      方：                               乙      方：

法定代表人：                               法定代表人：

签订日期：              年      月     日

- 技术投标响应表

9.1数控车床CY-K800N/3000

9.1.1机床主要技术参数及加工范围

| 技术明细 | 单位 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ800 |  |  |
| 最大切削长度 | mm | 2850 |  |  |
| 最大切削直径 | mm | Φ800 |  |  |
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ520 |  |  |
| Z向导轨跨距 | mm | 600 |  |  |
| X向导轨跨距 | mm | 300 |  |  |
| 主轴端部型式及代号 |  | A2-11 |  |  |
| 主轴前端孔锥度 |  | 1:20 |  |  |
| 主轴孔直径 | mm | Φ104 |  |  |
| 安装液压卡盘可通过棒料直径 | mm | Φ95 |  |  |
| 主轴转速范围 | r/min | 21.5-108;60-300;240-1200 |  |  |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 2000 |  |  |
| 主轴转速级数 |  | 3档自动（档内无级） |  |  |
| 主电机输出功率（连续额定值） | kW | 15 |  |  |
| 主电机输出功率（30分钟额定值） | kW | 18.5 |  |  |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 4/8 |  |  |
| X轴行程 | mm | 420 |  |  |
| Z轴行程 | mm | 2850 |  |  |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ100 |  |  |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |  |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 内装顶尖6# |  |  |
| 刀架形式 |  | 立式四工位 |  |  |
| 刀架转位时间：每工位/45° | s | 3.9 |  |  |
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 32×32 |  |  |
|  | 镗刀杆直径 | mm | Φ32，Φ25，Φ20 |  |  |
| 最大承重 | kg | 2500 |  |  |
| 机床重量 | 总重 | kg | 6500 |  |  |
| 主轴中心高（距床身底面） | mm | 1150 |  |  |
| 机床外型 | 长×宽×高 | mm | 5787×2040×1855 |  |  |
| 总电源 | 电压 | V | 380 |  |  |
|  | 电压波动范围 |  | -10~+10% |  |  |
|  | 频率 | Hz | 50~60 |  |  |
|  | 总电源容量 | KVA | 20 |  |  |

9.1.2机床精度

本机床精度应贯彻中华人民共和国国家标准JB/T8324.1-96《数控卧式车床 精度检测》

| 检验项目 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 | IT6-IT7 |  |
| 加工工件圆度 | 0.005mm |  |
| 加工工件圆柱度 | 0.024mm/400mm |  |
| 加工工件平面度 | 0.033mm/Φ400mm |  |
| 加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm |  |
| 定位精度 | X轴0.03mm |  |
|  | Z轴0.04mm |  |
| 重复定位精度 | X轴0.012mm |  |
|  | Z轴0.012mm/500规格 |  |
|  | Z轴0.02mm/1500规格 |  |
|  | Z轴0.025mm/3000规格 |  |

9.1.3机床配置

| 配套件名称 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |  |
| 数控系统 | FANUC-0i-TF（5） | FANUC | 1套 |  |  |
| 主电机 | Y160L-4 | 国产 | 1套 | ①普通电机+变频器 ②变频电机+变频器 ③伺服电机 |  |
| X轴电机 | β12/2000 iS | FANUC | 1套 |  |  |
| Z轴电机 | β40/2000 iS | FANUC | 1套 | 3000规格 |  |
| 主轴轴承 | 160×240×60 | 国产精密轴承 | 1套 | 前端 |  |
|  | 160×240×38 |  |  |  |  |
|  | 140×210×53 |  |  | 后端 |  |
|  | 160×240×60 | NSK轴承 | 1套 | 前端 |  |
|  | 160×240×38 |  |  |  |  |
|  | 140×210×53 |  |  | 后端 |  |
| X轴丝杆 | FFZD2505-3-P3 | 国产精密丝杆 | 1套 |  |  |
| Z轴丝杆 | FFZD6320T-4-P5 | 国产精密丝杆 | 1套 | 3000规格 |  |
| X轴丝杆轴承 | ZARN 2052TN | 镇江轴承 | 1套 |  |  |
|  | 7004AC | HRB | 1套 |  |  |
| Z轴丝杆轴承 | ZARN 4075TN | 镇江轴承 | 1套 | 3000规格 |  |
|  | 6008/P5 | 国产精密轴承 | 1套 | 3000规格 |  |
|  | 51207/P5 | 国产精密轴承 | 1套 | 3000规格 |  |
| 尾座 | 手动尾座，套筒Φ100 | 本厂装配 | 1套 | 死顶尖，莫氏6# |  |
| 尾座轴承 | 51206 | 国产精密轴承 | 1套 | 手动尾座使用 |  |
| 冷却泵 | YWP-20G | 国产 | 1套 |  |  |
| 主轴皮带 | 9J（4）1660 |  | 1套 |  |  |
| 主轴皮带 | 15J（4）1700 |  | 1套 |  |  |
| 刀架 | LDB4-120 | 常州亚兴 | 1套 | 立式四工位 |  |
| 卡盘 | K11 315C/A11 | 呼附 | 1套 | Φ315手动卡盘 |  |
| 滚轮中心架 | Φ160～Φ350mm |  | 1套 |  |  |

9.2数控车床CY-K510N/1000

9.2.1机床主要技术参数及加工范围

| 项目 | 单位 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ510 |  |  |
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ290 |  |  |
| 最大切削直径 | mm | Φ500 |  |  |
| Z向导轨跨距 | mm | 390 |  |  |
| X向导轨跨距 | mm | 210 |  |  |
| 主轴端部型式及代号 |  | A8 |  |  |
| 主轴前端孔锥度 |  | Φ90,1:20 |  |  |
| 主轴孔直径 | mm | Φ82 |  |  |
| 主轴转速范围 | r/min | 35-2500 |  |  |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 780 |  |  |
| 主轴转速级数 |  | 自动3档变频调速（档内无级） |  |  |
| 主电机输出功率 | 连续额定值 | kW | 7.5 |  |  |
|  | 30分钟额定值 | kW | 11 |  |  |
| 标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | Φ250手动卡盘 |  |  |
| X轴快移速度（滚动导轨/滑动导轨） | m/min | 6 |  |  |
| Z轴快移速度（滚动导轨/滑动导轨） | m/min | 8 |  |  |
| X轴行程 | mm | 290 |  |  |
| Z轴行程 | mm | 980(顶尖距1000) |  |  |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ75 |  |  |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 |  |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | M5 |  |  |
| 顶尖距 | mm | 1000 |  |  |
| 刀架形式 |  | 立式四工位 |  |  |
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 |  |  |
|  | 镗刀杆直径 | mm | Φ25，Φ32 |  |  |
| 机床重量 | 总重 | kg | 2500 |  |  |
| 中心高（距床脚底面） | mm | 1149 |  |  |
| 机床外型 | 长×宽×高（CY-K510n） | mm | 3100×1700×1700 |  |  |
| 总电源 | 电压 | V | AC380 |  |  |
|  | 电压波动范围 |  | -15~+10% |  |  |
|  | 频率 | Hz | 50±2 |  |  |
|  | 总电源容量 | KVA | 16(数控系统) |  |  |

9.2.2机床精度

本机床精度应贯彻中华人民共和国国家标准JB/T8324.1-96《数控卧式车床 精度检测》

| 检验项目 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 | IT6 |  |
| 加工工件圆度mm | 0.005 |  |
| 加工工件圆柱度mm | 0.03/300 |  |
| 加工工件平面度mm | 300直径上为0.025（只许凹） |  |
| 加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm |  |
| 定位精度 | X轴 | 0.03 |  |
|  | Z轴 | ＞500～1000 | 0.04 |  |
|  |  | ＞1000～1500 | 0.045 |  |
|  |  | 2000 | 0.045 |  |
| 重复定位精度 | X轴 | 0.012 |  |
|  | Z轴 | ＞500～1000 | 0.016 |  |
|  |  | ＞1000～1500 | 0.020 |  |
|  |  | 2000 | 0.02 |  |

9.2.3机床配置

| 配套件名称 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |  |
| 数控系统 | 广数980TDi | 广数 |  |  |
| 主电机 | 7.5kW | 国产 | ①普通电机+变频器 ②变频电机+变频器 ③伺服电机 |  |
| X轴电机 | 扭矩5N.m（130SJT-M050D） | 广数 |  |  |
| Z轴电机 | 扭矩7.5N.m（130SJT-M075D） | 广数（750，1000机床） |  |  |
| 主轴轴承 | NN3022K/W33(110×170×45) | 国产精密轴承 |  |  |
|  | NN3024K/W33(120×180×46) |  |  |  |
|  | 7024ACP4/DB(120×180×56) |  |  |  |
| X轴丝杆 | Φ25×5×488-P4 | 国内精密丝杆 |  |  |
| Z轴丝杆 | Φ40×10×1593-P4 | 国内精密丝杆 |  |  |
| X轴丝杆轴承 | 7602020TN/DBA（20×47×14） | 国内精密丝杆专用轴承 |  |  |
| Z轴丝杆轴承 | 6305/P5 | 国内精密丝杆专用轴承 |  |  |
|  | 51207/P4 |  |  |  |
|  | 6207/P5 |  |  |  |
| 尾座 | 手动尾座 | 本厂装配 |  |  |
| 尾座轴承 | 51205（25×47×15） | 国产精密轴承 |  |  |
|  | 607（7×19×6） |  |  |  |
| 冷却泵 | AYB-25TH |  |  |  |
| 主轴皮带 | 9J（4）1660 |  |  |  |
| 刀架 | LDB4-81（6140） | 国产 |  |  |
| 中心架 | Φ20～Φ125mm |  |  |  |

9.3普通车床CY-6150B/1500

9.3.1机床主要技术参数及加工范围

| 项目 | 单位 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ500 |  |  |
| 两顶尖距 | mm | 1500 |  |  |
| 最大切削直径 | mm | 500 |  |  |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 300 |  |  |
| 马鞍内最大回转直径 | mm | 710 |  |  |
| 主轴端部型式及代号 |  | D8 |  |  |
| 主轴前端孔锥度 |  | 公制1：20 |  |  |
| 主轴孔直径 | mm | Φ82 |  |  |
| 最大通过棒料直径 | mm | Φ80 |  |  |
| 主轴转速范围 | r/min | 9~1600 |  |  |
| 许用最大切削力（Pz） | N | 13700 |  |  |
| 许用最大进给力（Px） | N | 3400 |  |  |
| 主轴转速级数 |  | 24级 |  |  |
| 标准卡盘 | inch | K11 250 |  |  |
| 纵向丝杆螺距 | mm | 12 |  |  |
| 横向丝杆螺距 | mm | 5 |  |  |
| 基本进给量范围 | mm/r | 0.063~2.52 |  |  |
|  |  | 0.027~1.07 |  |  |
| 加大进给量范围 | mm/r | 2.86~6.43 |  |  |
|  |  | 1.21~2.73 |  |  |
| 缩小进给量范围 | mm/r | 0.028~0.056 |  |  |
|  |  | 0.012~0.026 |  |  |
| 横向快移速度 | m/min | 1.9 |  |  |
| 纵向快移速度 | m/min | 4.5 |  |  |
| 公制螺纹范围及种数 | mm | 1~224mm |  |  |
| 英制螺纹范围及种数 | tpi | 72~1/8t/in |  |  |
| 模数螺纹范围及种数 | mm | 0.5~112m |  |  |
| 径节螺纹范围及种数 | Dp | 56~1/4Dp |  |  |
| 刀具支承面至主轴中心线的垂直距离 | mm | 28 |  |  |
| 允许最大刀具截面 | mm | 25mm×25mm |  |  |
| 中刀架回转角刻度值 |  | ±90° |  |  |
| 上刀架最大行程 | mm | 145 |  |  |
| 下刀架横向最大行程 | mm | 340 |  |  |
| 尾座套筒直径 | mm | 75 |  |  |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 |  |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5号 |  |  |
| 尾座横向移动量 | mm | ±15 |  |  |
| 主电机 | kW | 7.5 |  |  |
| 快速移动电机 | kW | 0.25 |  |  |
| 冷却电泵 | kW | 0.09 |  |  |
| 冷却电泵流量 | L/min | 25 |  |  |
| 总电源 | 电压 | V | AC380 |  |  |
|  | 电压波动范围 |  | -15~+10% |  |  |
|  | 频率 | Hz | 50±2 |  |  |
|  | 总电源总量 | kVA | 10 |  |  |

9.3.2机床精度

本机床精度应贯彻中华人民共和国国家标准JB/T8324.1-96《数控卧式车床 精度检测》。

| 检验项目 | 国标 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工工件圆度 | 0.01 | 0.008 |  |
| 加工工件圆柱度 | 0.04 | 0.024 |  |
| 加工工件平面度 | 0.025/300 | 0.017/300 |  |

9.3.3机床配置

| 配套件名称 | 招标方要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |  |
| 主电机 | Y132M-4 | 昆明电工厂 | 或其它知名厂家 |  |
| 主轴轴承 | NN3024 | HRB |  |  |
|  | 234424BM1 |  |  |  |
|  | NN3020 |  |  |  |
|  | 6019 |  |  |  |
| 卡盘 | K11 250 | 日月潭 | 或其它知名厂家 |  |

投标方对于招标方的要求有三种响应：

1.是（同意，能满足招标方要求）；

2.否（不同意，不能满足招标方要求）；

3.优于（除满足招标方的基本要求外，更能进一步提升），但请投标方在响应栏里注明其对应的响应参数。

4.低于（未能达到，但有自身技术指标），也请投标方在相应栏里注明相应的实际参数。

- 技术设计图纸（机械总装图、主要零部件图）

- 机械总装图

- 主要零部件图

11.商务投标报价资料

1.卧式车床价格表（含运费及17%增值税、人民币）

招标编号：2018-42

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控车床 | CY-K800N/3000 | 1 | 台 |  |  | 系统:发那科FANUC 0i TF（5），其它详见招标技术附件要求。 |
| 数控车床 | CY-K510N/1000 | 1 | 台 |  |  | 系统:GSK980TDi，其它详见招标技术附件要求。 |
| 普通车床 | CY6150B/1500 | 1 | 台 |  |  | 详见招标技术附件要求。 |

备注：

1.标配，原厂出产。供方负责安装、调试并免费对需方进行培训。

2.以上价格均含17%增值税专用发票及运费。

3.机床正常使用下质保壹年（数控系统主板保修叁年）。

2.卧式车床商务投标响应表

| 序号 | 商务明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同双方签名盖章，80天内完工交付使用。 |  |  |
| 2 | 结算方式 | 30%定金+30%出货款+30%验收款+10%质保金 |  |  |
| 3 | 质保条款 | 整机保用壹年（数控系统主板保修叁年） |  |  |

★11.3 温情提示：

1.设备/工程项目进场时，必须备齐以下6份资料到我司安全办办理相关《外协进场施工安全管理协议及责任书》。

①施工人员正式工作证明函一份（需写清楚贵司安排进场施工人员的人数、姓名、联系方式、身份证号码、年龄、性别。以及表明以上进场施工人员均为贵司的正式合同员工或者合法雇佣员工，并加盖公司章）；

②施工方现场安全负责人委托函一份及其身份证加盖公司章一份（委托函需写清楚贵司在兴发三水分公司进行设备安装/工程施工项目中授权XXX为现场全权负责人，关于此项目的技术管理、安全责任、现场人员调动均为XXX所负责,对于此次兴发三水分公司施工的安全管理、人员证明其签字均能代表施工方，并加盖施工方公司章）；

③提供进场施工人员的身份证复印件一份（尽量将身份证正面全部复印在同一张A4纸上，并加盖施工方公司章）；

④提供施工人员的社保（需包括工伤保险这一关键项）或意外险证明（小型工程可以一般的险种就可以，涉及到大型高空高危作业时必须购买保额50万以上险种），并加盖施工方公司章；

⑤提供我司与贵司签订的购销合同或维修合同复印件一份；

⑥涉及动火焊接、切割作业及需使用叉车等特种设备作业的，必须提交作业人员的特种作业证（如：焊工证、气割证、叉车证、吊机证等，且须有效）。涉及大型拉接电源工程需提供作业人员电工证（且须有效）。所有特种资格证需提供复印件并加盖施工方公司章。

2.设备/工程项目竣工时，必须备齐以下8份资料交给我司采购部梁惠锡（收）：

①设备使用说明书；

②设备操作规程及保养要求；

③设备电气接线图；

④设备液压油路图；

⑤设备机械总装配图；

⑥机械易损件图纸；

⑦设备易损件清单；

⑧电气控制程序。

3.重特大设备竣工时，必须针对客户的开机人员及设备维保人员开展不少于2次的设备使用、操作及安全、保养培训。