空压机及其附属过滤装置

招标编号：2018-93

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.投标保证金

5.资格审查资料

6. 产品质量执行标准及承诺

7. 关于投标人资格的声明函

8. 招投标廉政协议书

9. 技术投标响应表

10.技术设计图纸（管线布线图）

1.投标函

致：广东兴发铝业有限公司

我方已收到上述邀请招标所提供的一切有关投标文件，现根据招标文件和其它相关文件的要求，经研究决定，我公司愿成为贵单位所需物资之供货商：具体质量、数量、价格以中标文件为依据，以购销合同及投标书内容的要求为履行准则。

我方郑重承诺：我方所中标的项目，其各项指标均符合国家标准，并达到贵方要求，保证在供货期，保用期及售后服务上确保贵方需求。

投 标 人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                                  （签字或盖章）

邮政编码：                电话：              传真：

日期：                 年          月        日

2.法定代表人身份证明

（张贴证明文件加盖公章）

3.法定代表人授权委托书

致：广东兴发铝业有限公司

本授权委托书声明：                     为中华人民共和国合法企业，法定地址：                        。本企业法定代表人             （姓名）  现授权我单位            （被授权人姓名）  为我公司（厂）代理人，该代理人全权办理针对贵司                    （项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人所签署的全部有关的文件、协议及合同付全部经济与法律责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投   标   人：                        （公章）

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

日        期：    年   月   日            日      期：    年   月   日

4.投标保证金

（张贴汇款单据或我司收据加盖公章）

5.资格审查资料(除本表外可加文字说明)

| 企业简介 |
| --- |
| 生产企业 | 企业名称 |  | 法人代表 |  |
|  | 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 成立时间 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 营业执照编码 |  | 经营范围 |  |
|  | 注册资本 |  | 流动资产 |  | 固定资产 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员 |  | 管理人员 |  |
|  | 15年销售额 |  | 16年销售额 |  | 17年销售额 |  |
| 生产企业各指标 | 年生产能力 |  |
|  | 主要生产设备 |  |
|  | 质量管理措施 |  |
|  | 主要仪表厂家 |  |

5.1、投标人基本情况表

附《营业执照》（副本）、《税务登记证》（国税、地税）、《组织机构代码证》、《一般纳税人证明》复印件

5.2、财务状况

| 序号 | 强制资格条条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 |  |
| 2 | 净资产 |  |
| 3 | 具备良好的财务状况、盈利能力以及银行信誉 （申请人须至少提供2015、2016、2017年度经审计的财务报表，内容包括资产负债表、损益表、现金流量表等） |  |

注：申请人银行信誉应提供例如银行资信等级、银行信贷证明等相关证明文件。

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.3、2015~2017年度中国地区销售业绩表

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.4、正在执行的合同一览表（限中国地区）

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 预计合同完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.5、质量管理体系

| 强制性资格条件 | 申请人满足情况 |
| --- | --- |
| 通过ISO9000或类似质量管理体系认证，并且在有效期内通过环境体系认证，并在有效期内 |  |

注：申请人须提供有效证明文件。

应附通过ISO9000质量管理体系认证证书及相关荣誉证书等材料的复印件

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.6、产品原材料产地明细

| 产品 | 组成 | 生产厂家(品牌) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

我公司将独立承担贵司所涉及到的所有产品售后服务，并承担因供方产品质量不合格所造成的相应损失。

我方保证产地的唯一和真实性，愿意承担因提供不是本厂材料所造成的一切损失。

投 标 人：                     （盖章）

单位地址：

日    期：           年       月      日

6.产品质量执行标准及承诺

致：广东兴发铝业有限公司

我公司对（项目名称）                    进行投标，将严格按照标国标		           	组织生产和供应，现将材料生产和验收标准承诺如下：

1、材料壁厚：分别符合										标准。

2、性能指标：分别符合										标准。

3、承诺所供应的“           ”牌材料为我公司生产并供应的唯一性和真实性；

4、确保“              ”材料符合		     				标准。

5、提供由国家质量监督检验中心出具的检验报告。

6、提供产品质量管理体系认证证书、产品国家免检证书、产品质量认证证书等。

7、如有漏检的不合格产品，保证在第一时间无条件退换。

8、如果我方供应的材料质量达不到国家标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失

9、我公司对贵司材料进行投标，将严格按照国标供应和行业标准供应。如果我方供应的材料质量达不到行业标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失。

投 标 人：                      （盖章）

单位地址：

日    期：            年       月      日

7.关于投标人资格的声明函

项目名称：

致：                                  （招标人名称）

我公司(厂)愿意针对                      项目进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若违背，我公司(厂)承担由此而产生的一切法律后果。

投标人：         （公章）

投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

8.招投标廉政协议书

为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：

1.双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关规定开展商业交易活动。

2.在邀标资格确定、投标、开标与评标过程中，做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门认真调查，秉公处理，及时回复。

3.双方相关工作人员及其亲属不得收受对方馈送的现金、贵重物品、有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚嫁以及出国等提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得报销应由个人支付的费用。

4.双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

5.不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

7.若有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况，一经核实，视情节轻重，终止双方的合作。

8.发现对方人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，有义务向对方监察或相关部门举报。

9.本协议份数应不少于主合同正式份数，视同主合同的附件进行管理，主合同正本均需附本协议并妥善保管。

10.本协议有效期与主合同或交易事项期限相同。

11、如有违法行为，列入兴发供应商黑名单，永不录用。

甲      方：                               乙      方：

法定代表人：                               法定代表人：

签订日期：              年      月     日

- 技术投标响应表

9.1变频永磁螺杆空压机技术要求：

| 序号 | 名 称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排 气 量（m³/min） | 16.5 |  |
| 2 | 环境温度（℃） | ≤50 |  |
| 3 | 额定压力（MPa） | 0.8 |  |
| 4 | 冷却方式 | 风冷 |  |
| 5 | 排气温度（℃） | ≤45 |  |
| 6 | 阴阳转子型线 |  |  |
| 7 | 气体出口含油（PPm） | ≤3 |  |
| 8 | 含 尘 量（μm） | ≤3 |  |
| 9 | 机组噪声dB(A) | ≤79±3（距离设备1米处） |  |
| 10 | 机组轴振动（μm） | 3 |  |
| 11 | 机组外形（长×宽×高，mm） | 厂家提供 |  |
| 12 | 机组重量（kg） | 厂家提供 |  |
| 13 | 排气口管径（inch） | DN80 |  |
| 驱动电动机参数 |
| 序号 | 参数名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| 1 | 型 号 | 永磁250M-4-B35-三相380V-50Hz-IP54-75KW |  |
| 2 | 额定功率（KW） | 75 |  |
| 3 | 额定电压（V） | 380 |  |
| 4 | 额定电流(A) | 148 |  |
| 5 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 6 | 额定转速（rpm） | 1500 |  |
| 7 | 防护等级 | IP54 |  |
| 8 | 绝缘等级 | F |  |
| 9 | 比功率 | 供方提供 |  |
| 10 | 额定压力下1方气能耗 | 少于等于0.1度电/方 |  |
| 11 | 控制系统 | 物联网24小时监控 |  |
| 12 | 保修 | 整机保修2年，电机主机保修10年 |  |
| 13 | 气动方式 | 变频启动 |  |

9.2储气罐技术参数：

| 序号 | 技术明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总容量 | 2m³3个，3m³3个，5m³1个，6m³1个 |  |  |
| 2 | 额定使用压力 | 0.8MPa |  |  |
| 3 | 品牌 | 上海申江 |  |  |

9.3冷冻式干燥机性能指标：

| 序号 | 技术明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 | 3台20 m³/min，2台35 m³/min，2台55 m³/min |  |  |
| 2 | 冷却系统 | 风冷式 |  |  |
| 3 | 最大含水量 | 1.48g/m3 |  |  |
| 4 | 压力露点 | 2-10℃ |  |  |
| 5 | 工作压力 | 0.7Mpa |  |  |
| 6 | 最高入口温度 | ≤80℃ |  |  |
| 7 | 电源 | 380V/3Φ/50HZ |  |  |
| 8 | 接口尺寸 | DN80 |  |  |
| 9 | 智能型电子监控操作面板 | 标准配备 |  |  |
| 10 | 自动排水阀 | 标准配备 |  |  |
| 11 | 手动排水阀 | 标准配备 |  |  |

9.4 不锈钢吸干机性能指标

| 序号 | 技术明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理量 | 2台35 m³/min，3台20 m³/min |  |  |
| 2 | 额定工作压力 | 0.8MPa |  |  |
| 3 | 额定进气温度 | ≤35℃ |  |  |
| 4 | 成品气压力露点 | ≤-40℃ |  |  |
| 5 | 再生耗气量 | ≤4% |  |  |
| 6 | 压力损失 | ≤0.012MPa |  |  |
| 7 | 干燥剂 | 分子筛 |  |  |
| 8 | 电源 | 220V/1PH |  |  |
| 9 | 再生方式 | 无热再生 |  |  |
| 10 | 工作方式 | 两组吸附模块交替连续工作（T=4~10min） |  |  |
| 11 | 工作周期 | T=4~10min |  |  |
| 12 | 控制方式 | PLC高智能程序控制 |  |  |
| 13 | 耗电功率 | 100 W |  |  |
| 14 | 安装环境 | 室内，地面平整，无基础 |  |  |
| 15 | 空气接口管径 | DN65 |  |  |
| 16 | 模芯数量 | 8支 |  |  |
| 17 | 长×宽×高 | 1240×400×1560（mm） |  |  |
| 18 | 排放噪音 | ≤65dB |  |  |
| 19 | 吸附剂寿命 | 8000小时或1年 |  |  |
| 20 | 进气含油量 | ≤0.1PPM |  |  |

9.5油水分离器性能指标

| 序号 | 技术明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理气量 | 2套35 m³/min，3套55m³/min |  |  |
| 2 | 工作压力 | 0.6～0.8Mpa |  |  |
| 3 | 进口温度 | 0～50℃ |  |  |
| 4 | 出口气体含油量 | ＜0.1mg/ m3 |  |  |
| 5 | 进/出口通径 | DN65 |  |  |
| 6 | 适用介质 | 空气 |  |  |

9.6 精密过滤器性能指标

| 序号 | 技术明细 | 招标方要求 | 投标方响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量 | 6套35m³/min，9套55m³/min |  |  |
| 2 | 损失压力 | 均少于0.01Mpa |  |  |
| 3 | 冷干机前精滤 | 油份＜1mg/m^3，过滤粒径＜3ｕm |  |  |
| 4 | 冷干机后精滤 | 油份＜0.5mg/m^3，过滤粒径＜0.1ｕm |  |  |
| 5 | 吸干机前精滤 | 油份＜0.1mg/m^3，过滤粒径＜0.1ｕm |  |  |
| 6 | 吸干机后精滤 | 油份＜0.01mg/m^3，过滤粒径＜0.01ｕm |  |  |

9.7空压机、冷干机及吸干机等送气管道由招标方负责，暂不列入投标方承担范畴。

投标方对于招标方的要求有四种响应：

1.是（同意，能满足招标方要求）；

2.否（不同意，不能满足招标方要求）；

3.优于（除满足招标方的基本要求外，更能进一步提升），但请投标方在响应栏里注明其对应的响应参数。

4.低于（未能达到，但有自身技术指标），也请投标方在相应栏里注明相应的实际参数。

- 技术设计图纸

- 机械总装图（2份）

2.电器接线图（2份）

3.主要零部件图（2份）