铝型材包装生产线

招标编号：2019-111

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.投标保证金

5.资格审查资料

6. 产品质量执行标准及承诺

7. 关于投标人资格的声明函

8. 招投标廉政协议书

9. 商务投标报价资料

1.投标函

致：广东兴发铝业有限公司

我方已收到上述邀请招标所提供的一切有关投标文件，现根据招标文件和其它相关文件的要求，经研究决定，我公司愿成为贵单位所需物资之供货商：具体质量、数量、价格以中标文件为依据，以购销合同及投标书内容的要求为履行准则。

我方郑重承诺：我方所中标的项目，其各项指标均符合国家标准，并达到贵方要求，保证在供货期，保用期及售后服务上确保贵方需求。

投 标 人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                                  （签字或盖章）

邮政编码：                电话：              传真：

日期：                 年          月        日

2.法定代表人身份证明

（张贴证明文件加盖公章）

3.法定代表人授权委托书

致：广东兴发铝业有限公司

本授权委托书声明：                     为中华人民共和国合法企业，法定地址：                        。本企业法定代表人             （姓名）  现授权我单位            （被授权人姓名）  为我公司（厂）代理人，该代理人全权办理针对贵司                    （项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人所签署的全部有关的文件、协议及合同付全部经济与法律责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投   标   人：                        （公章）

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

日        期：    年   月   日            日      期：    年   月   日

4.投标保证金

（张贴汇款单据或我司收据加盖公章）

5.资格审查资料(除本表外可加文字说明)

| 企业简介 |
| --- |
| 生产企业 | 企业名称 |  | 法人代表 |  |
|  | 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 成立时间 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 营业执照编码 |  | 经营范围 |  |
|  | 注册资本 |  | 流动资产 |  | 固定资产 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员 |  | 管理人员 |  |
|  | 16年销售额 |  | 17年销售额 |  | 18年销售额 |  |
| 生产企业各指标 | 年生产能力 |  |
|  | 主要生产设备 |  |
|  | 质量管理措施 |  |
|  | 主要仪表厂家 |  |

5.1、投标人基本情况表

附《营业执照》（副本）、《一般纳税人证明》复印件

5.2、财务状况

| 序号 | 强制资格条条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 |  |
| 2 | 净资产 |  |
| 3 | 具备良好的财务状况、盈利能力以及银行信誉 （申请人须至少提供2016、2017、2018年度经审计的财务报表，内容包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税信用评价表等） | 必须单独附报表，不能简单填数字。否则视为废标。 |

注：申请人银行信誉应提供例如银行资信等级、银行信贷证明等相关证明文件。

投标人必须如实填写并上报，如发现瞒报、虚报等失实情况，将取消其投标资格。

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

近3年完税证明（一年一期）

（请参标单位提供详细附表）

近3年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机械以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”

（9）按政府发改政策〔2009〕1313号文的解释，“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”是指：

① 既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。

② 既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。

③ 既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。

④ 不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。

⑤ 投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。

资产负债表

（请参标单位提供详细附表）

现金流量表

（请参标单位提供详细附表）

纳税信用评价表

（请参标单位提供详细附表）

5.3、2016~2018年度中国地区销售业绩表

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.4、正在执行的合同一览表（限中国地区）

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 预计合同完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.5、质量管理体系

| 强制性资格条件 | 申请人满足情况 |
| --- | --- |
| 通过ISO9000或类似质量管理体系认证，并且在有效期内通过环境体系认证，并在有效期内 |  |

注：申请人须提供有效证明文件。

应附通过ISO9000质量管理体系认证证书及相关荣誉证书等材料的复印件

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.6、产品原材料产地明细

| 产品 | 组成 | 生产厂家(品牌) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

我公司将独立承担贵司所涉及到的所有产品售后服务，并承担因供方产品质量不合格所造成的相应损失。

我方保证产地的唯一和真实性，愿意承担因提供不是本厂材料所造成的一切损失。

投 标 人：                     （盖章）

单位地址：

日    期：           年       月      日

6.产品质量执行标准及承诺

致：广东兴发铝业有限公司

我公司对（项目名称）                    进行投标，将严格按照标国标		           	组织生产和供应，现将材料生产和验收标准承诺如下：

1、材料壁厚：分别符合										标准。

2、性能指标：分别符合										标准。

3、承诺所供应的“           ”牌材料为我公司生产并供应的唯一性和真实性；

4、确保“              ”材料符合		     				标准。

5、提供由国家质量监督检验中心出具的检验报告。

6、提供产品质量管理体系认证证书、产品国家免检证书、产品质量认证证书等。

7、如有漏检的不合格产品，保证在第一时间无条件退换。

8、如果我方供应的材料质量达不到国家标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失

9、我公司对贵司材料进行投标，将严格按照国标供应和行业标准供应。如果我方供应的材料质量达不到行业标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失。

投 标 人：                       （盖章）

单位地址：

日    期：            年       月      日

7.关于投标人资格的声明函

项目名称：

致：                                  （招标人名称）

我公司(厂)愿意针对                      项目进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若违背，我公司(厂)承担由此而产生的一切法律后果。

投标人：         （公章）

投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

8.招投标廉政协议书

为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：

1.双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关规定开展商业交易活动。

2.在邀标资格确定、投标、开标与评标过程中，做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门认真调查，秉公处理，及时回复。

3.双方相关工作人员及其亲属不得收受对方馈送的现金、贵重物品、有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚嫁以及出国等提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得报销应由个人支付的费用。

4.双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

5.不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

7.若有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况，一经核实，视情节轻重，终止双方的合作。

8.发现对方人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，有义务向对方监察或相关部门举报。

9.本协议份数应不少于主合同正式份数，视同主合同的附件进行管理，主合同正本均需附本协议并妥善保管。

10.本协议有效期与主合同或交易事项期限相同。

11、如有违法行为，列入兴发供应商黑名单，永不录用。

甲      方：                               乙      方：

法定代表人：                               法定代表人：

签订日期：              年      月     日

9.技术投标响应表

9.1铝型材包装生产线主要技术参数

| 技术项目名称 | 招标方技术要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、包装线总功率 | 投标方提供 |  |
| 2、包装线使用压缩气压力及用量 | 投标方提供 |  |
| 3、立式喷涂包装线1400升降大滚筒架（规格1560宽，数量：7.4米长的8套，2.8米长的1套） | 1、升降滚筒尺寸分别为（铁滚筒外径×有限使用长度）：φ76（壁厚3mm以上）×1400mm ，套入内径φ76×10毛毡滚筒（配合松紧适宜），铁滚筒两端加轴用卡簧防止毛毡滚筒跑遍，滚筒与滚筒之间的中心间距：450mm。滚筒轴必须为实心通轴，不得在无缝钢管两端焊接两节小短轴，轴承位的轴径大小为：φ30mm，其中升降滚筒架在侧面需加装限高边滚挡料。 2、升降滚筒架的升降范围为：0-100mm，整体水平面度为：1-2mm，承重能力达到5t；滚筒的上表面到地面的高度降低后高度为750mm，升高后的高度（参考值）为850mm。 3、滚筒的线速度为：30-35m/min，每个滚筒必须同步传动，滚筒与铝型材之间不得有相对滑动，确保升降滚筒架同步完整输送整排铝型材。 4、升降滚筒架采用气缸升降，升降形式采用6处升降轮走升降板方式同步升降。 5、滚筒传动采用采用扇形齿轮传动。 6、滚筒架靠皮带输送过渡端要贴毛毡做好铝材防刮花处理，棚架升降剪切位置及齿轮位置必须安装防护罩。 7、材料要求：支架用100×50×4方管，方管尺寸必须符合国标要求，必须保证Q235-B质量等级。 |  |
| 4、断桥二步法包装线手动升降500小滚筒架（规格574×6400，数量：10套） | 1、升降滚筒尺寸分别为（铁滚筒外径×有限使用长度）：φ51（壁厚3mm或以上）×500mm ，套入内径φ51×10毛毡滚筒（配合松紧适宜），铁滚筒两端加轴用卡簧防止毛毡滚筒跑遍，滚筒与滚筒之间的中心间距：450mm。滚筒轴必须为实心通轴，不得在无缝钢管两端焊接两节小短轴，轴承位的轴径大小为：φ20mm。 2、手动调升降滚筒架的升降范围为：0-100mm，整体水平面度为：1-2mm，承重能力能达到1T；滚筒的上表面到地面的高度降低后高度为750mm，升高后的高度（参考值）为850mm。可在750mm与850mm轨道范围内任意停顿并负重1吨。 3、滚筒不用带动力，但输送时滚筒与铝型材之间不得有相对滑动。 4、材料要求：支架用80×40×4方管，方管尺寸必须符合国标要求，必须保证Q235-B质量等级。 |  |
| 5、立式、卧式喷涂包装线不带升降500滚筒架（规格574×6400，数量：5套） | 1.滚筒尺寸分别为（铁滚筒外径×有限使用长度）：φ51（壁厚3mm或以上）×500mm ，套入内径φ51×10毛毡滚筒（配合松紧适宜），铁滚筒两端加轴用卡簧防止毛毡滚筒跑遍，滚筒与滚筒之间的中心间距：450mm。滚筒轴必须为实心通轴，不得在无缝钢管两端焊接两节小短轴，轴承位的轴径大小为：φ20mm。 2、滚筒不用带动力，但输送时滚筒与铝型材之间不得有相对滑动。 3、滚筒的上表面到地面的高度约为780-830mm，负重1吨。 4、材料要求：支架用80×40×4方管，方管尺寸必须符合国标要求，必须保证Q235-B质量等级。 |  |
| 6、卧式喷涂包装线，气动升降500滚筒架（规格574×6400，数量：1套） | 1、升降滚筒尺寸分别为（铁滚筒外径×有限使用长度）：φ51（壁厚3mm或以上）×500mm ，套入内径φ51×10毛毡滚筒（配合松紧适宜），铁滚筒两端加轴用卡簧防止毛毡滚筒跑遍，滚筒与滚筒之间的中心间距：450mm。滚筒轴必须为实心通轴，不得在无缝钢管两端焊接两节小短轴，轴承位的轴径大小为：φ20mm。 2、气动升降滚筒架的升降范围为：0-100mm，整体水平面度为：1-2mm，承重能力能达到3T；滚筒的上表面到地面的高度降低后高度为750mm，升高后的高度（参考值）为850mm。负重3吨。 3、滚筒不用带动力，但输送时滚筒与铝型材之间不得有相对滑动。 4、材料要求：支架用80×40×4方管，方管尺寸必须符合国标要求，必须保证Q235-B质量等级。 |  |
| 7、立式、卧式喷涂包装线输送架 （数量： 19套 ，有效输送距离约4000mm） | 1、4条皮带采用同步齿形毛毡皮带，同步带型号ATK10间隔为1350mm，皮带下面中间要求起坑导向防跑偏，毛毡带宽度100mm，厚度10mm，毛毡与胶层胶合要耐用，防脱离。 2、皮带梁采用120*120*6方管，皮带梁面两边安装10mm厚的钢板承托同步带，整体支撑架能承重能力达到5t。 3、输送架皮带间隔为1350mm，高度（参考值）为：800mm；输送线速度为：20-30m/min，所有同步带必须采用独立换带形式，主传动轴用φ60mm冷拉钢，皮带轮传动轴直径≧50mm，梁两端小同步轮轴径Φ25mm，驱动采用斜齿轮-伞齿轮减速机（左右双出轴），减速机速比88.9以上，功率3KW，采用联轴器与驱动轴直连用变频器控制。 4、小同步轮夹板采用A3钢板，厚度12mm,调节螺杆M18；驱动轮侧板采用A3钢板，厚度20mm。 5、其余张紧轮、拖轮材质为铝合金或A3钢，轴径不得小于Φ20mm。 6、其中在通道间有一段套袋机过渡输送架，要求伸缩方便（用气缸自动伸缩调节），整梁结构强度高，伸长部分过料不能有严重下垂，放料输送时不能有卡顿现象。 7、材料要求：主皮带梁要求120×120×5方管，支架用80×80×4方管，方管尺寸必须符合国标要求，必须保证Q235-B质量等级。 |  |
| 8、断桥插胶生产线 （穿条两步法三台机）滚筒架及输送架 | 1、输送架9套：输送长度2米的2套、4米的2套、约4.5米和4.9米的5套（可根据图纸上的8459mm和137196mm长度调整每套输送架的长度）。制作要求跟9.1表第7条输送架一样。 2.滚压完成后500mm小滚筒架连取料皮带2套，小滚筒架具备手动调升降功能，小滚筒架制作要求跟9.1表第4条500小滚筒架一样。 |  |
| 9、自动包装线 （数量2条线） | 单一整线包括： ◆在线裁纸机---1套 功能：操作员随时触摸屏控制设定纸的长度，在线裁纸机自动调整，纸张夹紧行走过程不能掉纸，一张张按照工作节拍裁剪纸张，薄纸和厚纸裁剪自如，中途纸张不能撕断，精准放置到合适位置。而且具有来料纸筒升降放置功能，方便员工上下料，带7.5米的包装平台。 ◆缠带机-------3台 功能： 按照操作员触摸屏控制设定缠绕的圈数和缠绕速度等，方便员工换胶带。 带有预捆紧装置，在缠带前预捆紧铝型材。 缠绕机构伺服驱动，速度伺服可调，能根据生产线的速度和节拍达到生产流程需求。 ◆包装牵引机---1套 ，装框时间小于25秒/捆 功能： (1)按照预先设定缠带距离，自动牵引铝型材至相应位置。 (2)牵引机构伺服驱动，速度伺服可调。 (3)牵引过程中不能脱料，能紧跟缠带机的节拍完成整个牵引过程。 ◆自动跺框线---1套 功能： (1)PLC及触摸屏控制，自动测量每捆铝型材的长度和宽度，智能装入铝型材框中，方便员工操作。 (2)具有测量铝型材长度和宽度功能，来料可以随机送入不同宽度、不同长度的铝型材。 (3)一次可以放置两个空框，一个框装满吊走后，另一空框可以自动进入，空框位可以随时放置空框。 (4)满框时，具有包装缓冲功能。 |  |

9.2配置及安装要求

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、电气控制 | 1、控制方式：所有动作采用连动自锁式，所有动作都采用脚踏开关控制。 2、电机采用符合国家最新高效节能标准的YE3高效节能电机，建议采用东莞电机。 3、波箱建议采用国贸等大牌子。 4、所有电机必须配有独立断路器，接线用三相五线制，主线槽需用槽钢，电箱设计合理，有足够散热空间，电箱接线、棚架布线（要架高离地）需符合相关电气安装安全标准，做好接地保护。 5、电机带变频器控制，所有的棚架至少配置一个急停按钮，按下急停按钮所有动作必须能停下来。 6、电箱采用国家标准电箱，设计安装规范符合国家标准。 |  |
| 2、机械安装要求 | 1、包装架安装在地面的支撑脚加强筋不能直接放在地面，需要离开200mm以上的高度。 2、全部压缩空气软管用黑色耐压橡胶软管。 3、安装要求水平度保持在1米正负1.5MM以内。 4、选用的钢材支架大于等于100×100×4方管内。 5、传动链条、链轮、传动件的头尾部分、连轴器暴露位置要全部安装安全防护罩。 6、链轮传动部分必需有可靠、稳定的张紧装置。 |  |

9.3配件选用品牌要求

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、毛毡皮带、滚筒 | 凯迪龙、上海艾艾 |  |
| 2、减速机电机 | 东莞YE3节能电机 |  |
| 3、轴承 | 东莞轴承、哈尔滨、瓦房店 |  |
| 4、钢材 | 唐钢、武钢、宝钢 |  |
| 5、摆线针减速机 | 江苏武英、常武 |  |
| 6、ＰＬＣ | 三菱3U |  |
| 7、触摸屏 | 威纶通 |  |
| 8、开关、断路器、接触器、中间继电器 | 施耐德 |  |
| 9、接近开关、行程开关、急停开关 | 台湾阳明、Autonics、天得、施耐德 |  |
| 10、开关电源 | 台湾明伟 |  |
| 11、气缸、气阀 | 台湾亚德克，气阀要求使用三位四通的双线圈结构，保证按下急停开关可以停止。 |  |
| 12、电线、变频器 | 广东电缆、三菱。 |  |
| 13、螺栓 | 螺栓要求用10.9级镀锌螺栓带防松垫片及弹介。 |  |

9.4备件及保修情况

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、备件数量 | 侧板、被动轮、皮带各10套 |  |
| 2、保修情况 | 整机壹年（不含易损件及人为损坏）。 |  |
| 3、资料交付要求 | 电路图、PLC程序、机械易损件图纸、电气配件清单、合格证、说明书，操作说明书、维修保养手册 |  |

9.5验收要求

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、各种配件的尺寸、材质、品牌验收，各种功能验收（设备安装完成试产后二周完成） | 按照标书验收。 |  |
| 2、机械验收（设备安装完成试产后二周完成） | 包装棚架高低水平度、动作是否平顺、传动皮带不同步造成材料打滑、送料困难、毛毡拖不动、毛毡拖层等缺陷、同步带不跑偏。 |  |
| 3、设备程序及设备资料（设备安装完成试产后二周完成） | 按照标书验收。 |  |
| 4、设备外观（没有破损油漆良好及没有跑冒滴漏问题）及设备备件（设备安装完成试产后二周完成）及安全性 | 按照标书验收、电箱各按钮标示清晰,各种传动配件有保护罩，升降架有防压伤保护，配置每个设备至少一个急停按钮，并且放置在人操作的位置附近，所有动作必须急停可以马上停下。 |  |
| 5、设备稳定性验收（设备安装完试产后四周完成） | 设备稳定生产连续48小时内没有故障，一个月连续生产内没有出现设备大的质量故障。 |  |

9.6故障维修

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、从验收合格开始1年时间内为厂家的保修期，厂家有责任对设备进行及时故障修复。 | 投标方提供。 |  |

9.7设备保养

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备使用1个月内 | 厂家免费安排人手对设备进行1次常规性的保养，请列明保养项目 |  |
| 2、设备使用1个月后至1年内 | 厂家每季度免费安排人手对设备进行常规性保养一次，请列明保养项目 |  |
| 3、设备使用1年后 | 厂家每年安排人手对设备进行常规性检查，可以提供每次保养的价格 |  |

备注：投标方必须如实填写技术响应表，如不填写或填写不完整，将作弃标处理。

投标方对于招标方的要求有两种响应：

1.响应（同意，能满足招标方要求）；

2.偏离（不同意，未能达到，但有自身指标，但请投标方在相应栏里注明相应的条款）。

- 技术设计图纸

- 机械总装图（2份）

- 安装定位图（2份）

3.电器接线图（2份）

4.主要零部件图（2份）