兴发铝业（成都）有限公司

新增立式喷涂线、挤压机、时效炉基础工程

施工招标补充说明

各投标人：

现将“兴发铝业（成都）有限公司新增立式喷涂线、挤压机、时效炉基础工程施工招标补充说明”编发给你们，请遵照执行。

本补遗书是对招标文件的澄清、补充或修改，若与招标文件又悖之处，以本补遗书为准。

- 新增立式喷涂线、挤压机、时效炉基础工程施工图（平面布局图）均由厂家提供，图纸局部地方较迷糊且没有完整的土建施工详图。经公司领导研究决定，挤压机及分部分项工程冷却水池（淬火炉）剪力墙及水池底部增设钢筋，具体工程量及要求如下：

- 工程量

- 钢筋14@150x150 7.5吨

- 原招标文件工程量清单中电缆沟为31.31米，现变更为131米（电缆沟尺寸300x300,详施工平面图）。

- 原招标文件工程量清单中20a#工字钢为155.77米，现变更为311.5米（详施工平面图）。

- 新增集油槽 300深，200宽长度为311.5米（具体做法详施工平面剖面图B-B）。

- 要求

- 钢筋采用Q235螺纹钢，单相单层敷设、间距15cm。

- 电缆沟300x300,详施工平面图。

- 20a#工字钢具体做法详施工平面图。

④、集油槽具体做法详施工平面剖面图B-B。

请各投标单位在收到此补遗书后立即回函或者电话确认，如未能回函或确认者，造成投标漏项或者是其他损失，我司不承担任何责任。联系人：梁文钧    电话：13798616392

梁惠锡    电话：13622720927

广东兴发铝业有限公司

2019年8月24日