广东兴发铝业有限公司

招标编号：2019-142

饭堂用餐区中央空调

招标文件

招 标 人：广东兴发铝业（江西）有限公司

2019年9月30日

目     录

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 合同条款及格式（专用合同条款）

第四章  物资需求一览表

第五章  技术规格书

第一章 投标邀请书

投标邀请书

广东兴发铝业有限公司（以下简称兴发铝业，网址：www.xingfa.com）总部位于广东省佛山市。始建于1984年，2008年3月31日于香港联交所主板上市（编号：00098）。兴发铝业是中国大陆最早生产铝型材的企业之一，现已成为中国著名的专业生产建筑铝型材、工业铝型材的大型企业，是中国建设部铝合金型材定点生产基地，并被中国有色金属工业协会评为“中国建筑铝型材二十强企业第一名”

现诚邀贵公司参加广东兴发铝业（江西）有限公司“饭堂用餐区中央空调”的招标。并于2019年10月20日前将一份公司的纸制投标文件（含报价资料，包含但不限于资格证明文件和业绩说明书等）加盖公章送抵广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司采购部梁惠锡（收），逾期将视贵公司放弃投标。

招标单位：广东兴发铝业（江西）有限公司                收件人：梁惠锡

地址：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号  邮编：528137

联系人及方式：

| 序号 | 项目 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 梁惠锡 | 13622720927 | 0757-66697311 |
| 二 | 投标保证金退款 | 陈逸 | 13249996436 |  |
| 二 | 技术 | 详见附件中责任人联系方式 |
| 三 | 监督 | 潘耀淦 | 13809815081 | 0757-66697311 |
|  |  | 廖文桦 | 13929988447 | 0757-66697311 |

特别提示：

- 招标方将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

- 投标方在递交投标书时需缴交伍仟元投标保证金，并将缴款凭证复印件张贴在投标文件档案袋封面（需加盖公章）。

- 开户名称：广东兴发铝业有限公司

帐   号：44-536501040013989

开户银行：中国农业银行佛山南庄支行

广东兴发铝业有限公司

2019年9月30日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 2019-142 |
| 项目名称 | 饭堂用餐区中央空调 |
| 招标人 | 名 称：广东兴发铝业（江西）有限公司 地 址：江西省宜春市经济技术开发区经发大道北 联系人：潘耀淦 电 话：13809815081 传 真：0757-66697311 |
| 投标人应具备承担本招标物资生产供应能力 | 资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备饭堂用餐区中央空调设计、制作及安装条件和能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。 |
| 投标截止时间 | 2019年10月20日17 时 30分 |
| 投标有效期 | 投标有效期：自开标之日起60 天 |
| 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：银行汇款； 2、投标保证金的金额：伍仟元整 3、银行汇款 采用银行汇款方式，需将投标保证金电汇至指定账号（具体银行信息如下），同时须在汇款单据上注明招标编号及名称。投标人必须保证投标保证金在投标截止时间前即开标时间前到账，投标保证金可用网银、电汇支付（不论何种方式，都请必须在系统上备注转账人的信息，转账原因），在投标截止时间前投标保证金应当从各投标人基本账户转出。 银行信息： 开户名称：广东兴发铝业有限公司 帐 号：44-536501040013989 开户银行：中国农业银行佛山南庄支行 |
| 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章 |
| 装订要求 | 投标文件应必须同时具备： 技术标（必须严格按招标方要求提供详细的技术方案及参数和相应的技术图纸，不能简单回复“是”、“否”、“优于”，需注明具体明确的参数）； 商务标（必须严格按招标方要求列明各环节的含税价格、交货期及安装期、结算方式和质保）； 而且必须独立装订密封装袋加盖印章。每项两本，正副本各一份。 |
| 封套上写明 | 招标项目名称、招标编号和投标人全称，密封处应有密封章 |
| 递交投标文件地点 | 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号， |
| 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：招标方另行安排 开标地点：招标方另行安排 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：投标人代表、监督人共同检查 （2）开标顺序：投标人递交文件的顺序 （3）投标人代表是否在开标记录上签字不影响开标记录的效力。 |
| 评标依据 | 技术响应条款； 设备产能、性能及质量和能耗； 质保及售后服务承诺； 交货期； 价格及结算条款； 投标单位综合实力。 |
| 议标准则及要求 | 由招标方评标委员会成员根据投标方递交的技术标和商务标综合评选出前两位进入议标环节。 评选标准：在同等技术性能指标情况下，按低价前三位入围。 议标标准：按评标委员会约谈入围单位，综合各项指标最终评出中标单位。 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否， |
| 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标后投标保证金转为履约保证金。 |
| 投标人状况审查资料（投标人必须如实填写并上报，如发现瞒报、虚报等失实情况，将取消其投标资格） | 1、近3年完税证明（一年一期）。 2、近3年发生的诉讼及仲裁情况。 3、财务3主表（资产负债表，现金流量表，纳税信用评价表）。 4、工商查册。 |

- 投标单位的资格审查及有关事项

- 资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备饭堂用餐区中央空调设计、制作及安装条件和能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。

- 资格审查文件内容：

①法定代表人证明书，法人授权委托证明书，被授权人身份证复印件。

②盖有单位公章的企业营业执照副本复印件和税务登记证（国税、地税）复印件、开户银行、账号、企业简介。

③产品说明书、质量证明书。

④各质量体系认证证书复印件。

⑤能证明企业履约能力、信誉的材料。

⑥近3年完税证明（一年一期）。

⑦近3年发生的诉讼及仲裁情况。

⑧财务3主表（资产负债表，现金流量表，纳税信用评价表）。

⑨工商查册。

- 经招标单位评标小组对被邀请单位资格进行审查，须符合上述资质条件的，方可确定为投标单位。

- 投标费用：投标商自行支付准备和递交投标书过程中所发生的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对此费用不负任何责任。

- 招标过程的解释权：由招标单位成立的招标小组负责解释。

- 招标文件的澄清和修改：招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，视澄清或修改的内容而定，以书面形式通知或电话口头通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部份。

- 投标准备

- 书面要求：投标招标文件采用中文。投标招标文件中使用的计量单位都是公制系统。投标单位必须用蓝、黑墨水笔、签字笔填写或电脑打印投标的有关文件，字迹端正、清晰，不得擅自涂改投标文件，如有变更需加盖单位校对章。投标文件须有法定代表人签名并加盖公章。

- 投标文件的构成：投标单位应按招标文件的要求，编制投标书，投标书应包括以下内容：

①响应的招标书名称及所要投标的项目

②项目投标报价单（人民币、含税、含产品保用期内发生的一切费用和运输送货、卸货等费用）

③提供产品项目检验数据与采用的行业标准的对比。

④售后服务的具体承诺和年限；

⑤产品质量保证书；

⑥法定代表人证明书，税务登记证（国税、地税），法人授权委托证明书，被授权人身份证复印件；

⑦企业营业执照副本复印件和复印件、企业简介

⑧能证明企业履约能力、信誉、财务状况、业绩、专家及用户意见等材料。

注：以上材料须加盖投标单位公章并加骑缝公章按顺序装订好。

- 投标文件：投标单位必须在招标文件要求提交投标书的截止时间前，将投标书送达招标单位，逾期者，招标单位视为弃标，拒收投标书。

- 投标书的递交

- 投标书的密封：投标单位应将投标书密封在信封中，内信封之外应再包一层外信封，并加盖骑缝公章封条密封，递交招标单位，并于封袋上按如下标注：
密件《2019-142 饭堂用餐区中央空调》              是否投标

广东兴发铝业（江西）有限公司：              □

- 投标书递交截止时间：

①投标书必须于2019年10月20日17时前送抵招标单位广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司采购部梁惠锡（收）。

②在规定截止时间之后交来的投标书，恕不接受。

- 投标保证金：投标前投标单位需向招标单位交纳投标保证金（汇款），落标方交纳的保证金可在确定中标方之日起30个工作日内退回，须持招标单位开出的招标结果通知书及收据到财务办理。中标方交纳的保证金转为合同履约保证金，但中标通知书发出后，若中标方拒签订合同的，招标方有权将保证金作违约金处理。

收款人：广东兴发铝业有限公司

开户行：广东省佛山市农业银行南庄支行

账  号：44-536501040013989

- 投标书的修改和撤销

①投标单位补充、修改或撤回已提交投标文件的，可在要求提交投标书的截止时间前，书面送达招标单位，通知补充、修改、撤消通知书上须有法定代表人的签名，并加盖公章。补充、修改的内容为投标文件的组成部份，并以补充、修改后的内容为准。

②在招标书要求提交投标书的截止时间之后，投标单位不得补充，修改或撤回投标书。

- 开标

(1) 开标时间和地点：

- 开标时间在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，由招标方另行安排。

②   开标地点在招标单位会议室进行。

(2) 开标方式、程序：

- 开标由招标方主持，不邀请投标方参加。

- 开标时，由评标小组检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，由

招标方检查投标方投标文件的有效性。

- 开标过程作记录，存档备查。

- 评标与定标

由招标单位有关人员组成评标小组，采取综合评分方式进行评标、定标(投标方不参加)。

(1)  评标项目及要求

a.技术响应条款；

b.设备产能、性能及质量和能耗；

c.质保及售后服务承诺；

d.交货期；

e.价格及结算条款；

f.投标单位综合实力；

由招标方评标委员会成员根据投标方递交的技术标和商务标综合评选出前两位进入议标环节。

评选标准：在同等技术性能指标情况下，按低价前三位入围。

议标标准：按评标委员会约谈入围单位，综合各项指标最终评出中标单位。

- 评标的解释权：由招标单位的评标小组负责解释。

- 投标的澄清：评标时，评标小组可以要求投标方对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。投标方代表须在书面说明上签字并加盖公章。

- 流标的规定：经评审，评标小组认为所有投标方的投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 中标的通知：中标方确定后，招标单位在3个工作日内向中标方发出中标通知书及向落标方发出招标结果。

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

- 合同授予

签订合同的规定：

- 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 中标方应按合同约定履行义务，不得擅自向第三方转包或分包标的物品，如发现有转包或分包的，视为违约，招标方有权置留中标方所缴交的一切款项作为违约金，同时有权单方面终止中标方的合同执行权。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

7.1重新招标

投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.2不再招标

按7.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报有关行政监督部门备案后可以不再进行招标，或者有2家合格投标人时，对此2家进行开标和评标。

- 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同条款及格式（专用合同条款）

（标的技术规格）

购销合同

文件编号：XF2019-10-25                               第1版 第1次修改

甲方：广东兴发铝业（江西）有限公司                        合同编号：XF20191025

乙方：中标单位                                            签订地点：江西省

签订时间：2019.

为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买饭堂用餐区中央空调达成如下协议：

- 合同标的（名称、规格、型号、数量、金额等）:

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饭堂用餐区中央空调 | 详见技术要求 | 1项 |  |  | 详见分项报价明细 |
| 项目总金额： 元整（人民币） |  |  |  |

备注：

- 以上价格含13%增值税专用发票，运输和人工安装调试费，并提供免费的技术指导及员工培训。

- 在结算及开票过程中如遇国家税改政策，则应以新税率价开票结算，具体新税率价按如下公式计算：

新税率价＝原税率含税价÷（1＋原税率）×（1＋新税率）

采取多退少补原则处理。

3.附设备实物图片。

4.随机赠送资料：①设备使用说明书、②设备总装图及基础图、③设备易损件清单及机械易损件图纸、④⑤电气原理图及接线图、⑥电气配件清单、⑦可编程序控制器说明书及触摸屏程序图、⑧设备操作规程及维修保养手册。

二、付款方式（合同分五期付款）：

2.1合同签订日计起5个工作日内支付合同总额的20%作为定金。

2.2设备进场交付完毕日计起5个工作日内支付合同总额的30%作为到货款。

2.3设备安装调试完毕开机日计起5个工作日内支付合同总额的20%作为开机款。

2.4设备验收合格且收到全额增值税专用发票日计起5个工作日内支付合同总额的25%作为验收款。

2.5余款合同总额的5%作为质保款，从验收合格之日计起使用满壹年后5个工作日内一次性付清。

注：除定金以银行转账支付外，其余单笔超10万元的款项，甲方均以6个月的电子银行承兑支付给乙方，银行承兑贴息利息由乙方负责支付（按财务支付日付款）。

- 交货时间、地点及安装调试：

3.1乙方在收到合同定金之日起35个日历天内将设备交付至甲方指定交货地点，现场安装10天完工交付甲方正常使用。逾期完工的，每逾期一天乙方按该机器总金额的2‰向甲方交付违约金，若为甲方生产经营急需，乙方应积极配合提前完工。

3.2乙方负责把机器运送至甲方指定地点，甲方则负责将机器卸车就位至指定安装位置上，

机器自乙方工厂出发后的运输费及运输保险费、包装费、装车费用由乙方承担，机器抵达甲

方生产车间后的卸车费用则由甲方承担。

3.3甲方指定交货地点： 江西省宜春市经济技术开发区经发大道北 ；

收货人： 谭炽强  ；联系电话： 18970538898 。

3.4乙方应在机器送达甲方指定地点的同时，安排相应的技术人员进场安装调试机器。双方

应本着机器早日安装调试完毕投入运行为共同目标，主动、积极、努力合作。

四、产品质量、技术标准、送货等相关要求：

4.1产品品质要求、执行标准：乙方提供的机器应符合甲方要求的品牌、生产厂家、使用要求(详见技术附件)等。

4.2产品质量应符合生产厂家的出厂标准及国家相关标准，必要件必要时还应附带有法定资质的检验机构出具的检验合格证书。

4.3乙方发货时必须随附对应产品的发货清单、《出厂检验报告》、生产厂家三包证明等材料。

4.4机器配送由乙方负责，乙方应采取防潮湿、防挤压、防破损等满足货物运输的包装方式，在甲方规定的时间内将机器发送到甲方指定交货地点。

五、质保期及售后服务条款：

5.1乙方提供的设备整机质保壹年（易损件及非正常使用除外），以上质保时间均从双方签订验收合格报告书之日起计。如质保期内出现严重质量问题，则相应部件的质保期将顺延，且质保金的支付也将由此顺延。

5.2在质保期内，因甲方原因造成的设备损坏，乙方负责修复、更换、费用由甲方承担（包括乙方人员交通、食宿，零配件等费用）；因乙方原因造成的设备无法正常运转，乙方负责修复、更换，费用由乙方承担（包括乙方人员交通、食宿，零配件等费用）。质保期内乙方必须在甲方提出书面检修要求（手机短信、微信、邮件等书面文字联系方式）后保证在8小时之内答复，24小时（省外48小时）内派出技术人员赶赴现场对机器故障进行维修，务必两日内排除故障。问题如需更换配件才能解决的除外，但仍需双方书面确认配件到货时间。

如乙方怠于承担质保责任的，甲方有权直接委托第三方进行保修，所产生的费用及损失赔偿甲方有权直接从质保金中扣除。

5.3在质保期外，设备出现问题，乙方必须在48小时（省外96小时）内派出技术人员到达现场对机器故障进行维修，以保证设备的正常运行，费用由甲方负责（包括乙方人员交通、食宿，零配件等费用）。

5.4甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予积极协助。

5.5设备保养：

5.5.1设备使用1个月内，厂家免费安排人手对设备进行1次常规性的保养，并书面列明保养项目的保养情况。

5.5.2设备使用1年后，甲方如需乙方安排人手对设备进行常规性检查和保养，双方可以签订有偿协议后开展，乙方应积极配合甲方的咨询和洽谈。

5.6易损件范畴：（详见技术附件） 。

六、验收条款：

6.1从设备安装调试完毕交付使用之日计起20天作为检验期，在此期间甲方应按时出具书面质检报告（微信、邮件等书面文字联系方式）给乙方，乙方应积极配合甲方进行现场验收。

6.2乙方自收到甲方质检报告日计起5天内需对存在质量问题的设备进行整改并达标完成交还甲方使用，配件需订购除外，但仍需双方书面（微信、邮件等书面文字联系方式）确认时间，否则甲方有权延迟支付验收款。

6.3设备验收期间供方必须向甲方提供随机赠送资料（详见合同标的内容第4小项）。

6.4设备验收指标明细：

6.4.1各种配件的尺寸、材质、品牌验收，各种功能验收（设备安装完成试产后两周完成）：具体达标参数以双方签订的合同技术附件为依据。

6.4.2机械精度验收及安全性能验收（设备安装完成试产后两周完成）：

①是否符合国家相关行业标准规范要求；

②线路符合安全安装规范，电机带接地保护。

6.4.3关键的性能指标验收（设备安装完成试产后两周完成）：具体达标参数以设备合格证及双方约定的指标检验。

6.4.4设备程序及设备资料（设备安装完成试产后两周完成）：具体达标参数以双方签订的合同技术附件为依据。

6.4.5设备外观（没有破损油漆良好及没有跑冒滴漏问题）及设备备件（设备安装完成试产后两周完成）：具体达标参数以双方签订的合同技术附件为依据。

6.4.6设备稳定性验收（设备安装完试产后四周完成）：设备稳定生产连续48小时内没有故障，两周连续生产内没有出现设备大的质量故障。

七、甲方的责任：

1、设备设计参数（场地尺寸、设备外形尺寸等）由甲方提供。

2、乙方在甲方现场施工和设备调试期间所需的水、电、气的费用由甲方负责。

3、甲方负责将自来水接至设备的自来水接入口。

4、车间总电柜到设备各控制柜的供电电缆由甲方负责安装。

5、甲方为乙方安装人员提供用餐的场地，费用则由乙方自行承担。

八、乙方的责任：

1、乙方负责设备的设计、制作、安装和调试。

2、合同双方签名盖章日计起3个工作日内，乙方需将设备土建图提交给甲方审核，未经甲方

审核通过的不予下单制作。

- 乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保

养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

4、乙方负责提供设备日常操作及维护说明书。

5、乙方人员在设备安装期间必须遵守甲方公司的规章制度。

6、乙方应保证甲方在使用设备时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识

产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一

切法律责任和费用。

7、乙方负责设备进场后安装安全责任。乙方进场安装前，双方签订安全施工协议。在安装

调试过程中，乙方的作业人员和工具的安全由乙方自行负责，乙方所有安装人员应已购买意

外和医疗险。乙方应加强安装人员的安全施工意识，安装人员安装调试期间在甲方厂内如发

生任何意外伤亡均由乙方负责，甲方不承担责任。

九、违约责任：

9.1乙方逾期完工，每逾期一天，应向甲方支付该机器合同总金额2‰的违约金，逾期完工超

过30天，视为履约不能，乙方应双倍返还甲方已付款项，作为合同违约金，甲方并有权就此

解除该机器订购合同。

9.2机器进场日计起5天内甲方必须同步为机器的安装调试运行提供足够的条件，为此造成

机器安装延期未能及时投产的，可酌情免除乙方超期处罚。

十、不可抗力：

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履

行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除

全部或部分责任。

十一、合同变更：

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

十二、争议解决方式：

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十三、合同生效及终止：

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十四、其它约定事项：

合同壹式肆份，供需双方各执两份。

（以下签署页面无正文）

| 甲方（章）：广东兴发铝业（江西）有限公司 | 乙方(章)：中标单位 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：江西省宜春市经济技术开发区 | 地址： |
| 电话：028-85887325 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行：农行宜春市分行营业部 | 开户行： |
| 账号：14-381101046669995 | 账号： |
| 税号：91410882555702508C | 税号： |

第四章  物资需求一览表

招标人名称：广东兴发铝业（江西）有限公司                                 招标编号: 2019-142

投标报价一览表

| 序号 | 费用名称 | 含税金额 (元，含增值税专用发票，请投标方注明具体税率) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调设备费 |  |  |
| 2 | 中央空调安装材料费用 |  |  |
| 3 | 中央空调系统安装人工费用 |  |  |
| 4 | 工程项目总造价 |  |  |

“投标报价一览表”中不须将“包”中的每台/套设备分项填写，只须按“货物费用名称”填写对应的总“金额”和“备注”。

分类报价明细清单（分项报）

1.设备部分

| 序号 | 货物名称 | 型号 或规格 | 品牌 或产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

2.材料部分

| 序号 | 货物名称 | 型号 或规格 | 品牌 或产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

3.安装部分

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：

1.以上价格含增值税专用发票，运输、卸车和人工安装调试费，并提供免费的技术指导及员工培训。

2.在结算及开票过程中如遇国家税改政策，则应以新税率价开票结算，具体新税率价按如下公式计算：

新税率价＝原税率含税价÷（1＋原税率）×（1＋新税率）

采取多退少补原则处理。

3.本工程项目为交钥匙项目，所有基础、安全护栏、钻孔防漏、布管布线、电箱电线、架子等等跟安装此饭堂中央空调项目有关的费用全包，完工交付直接使用。故本项目包含但不局限于上述已列明的报价内容，还应包含涉及本项目的一些不可预见费用。

4.本工程项目正常使用下质保壹年（中央空调主机保修贰年）。

第五章  技术规格书

1.标的名称：饭堂用餐区中央空调

2.资质要求：投标人必须具有独立法人资格，并经工商行政部门登记年审合格。投标人需提供《企业法人营业执照》外还必须具有饭堂用餐区中央空调独力设计、制作及安装的设备承揽加工能力。投标人还需提供相关工程实例。

- 饭堂用餐区中央空调的技术需求：

饭堂用餐区中央空调技术要求

3.1空调使用面积约2300㎡,制冷量大约为390～490KW，具体以达到使用温度效果为宜。

3.2单冷空调（冷却方式采用风冷）

3.3当室外环境温度为35℃时，开机20～30分钟室内温度达到26～28℃。

3.4空调内机装风盘机（不放地面上），主机放到1楼楼面上，不挂外墙。

3.5本工程项目为交钥匙项目，除甲方负责将二次配电柜安装到相应位置提供电源，其余所有基础、安全护栏、钻孔防漏、布管布线、电箱电线、架子等等跟安装此饭堂中央空调项目有关的费用由投标单位全包，完工交付直接使用。故本项目包含但不局限于上述已列明的报价内容，还应包含涉及本项目的一些不可预见费用。

3.6项目设计与安装必须符合供暖通风及空气调节的相关国家规范与行业标准，甲方将按《通风与空调工程施工质量验收规范》对项目进行验收。

3.7空调机、风机等设备需采用节能高效，低噪音、安全可靠的优质品牌，投标空调设备须为同一品牌的在产型号，包扎管路采用优质的保温材料。相关物料标明具体材质、品牌。

3.8出风口及百叶回风口均为铝合金材质，相关设备、通道有一定的防鼠装置。