铝型材在线淬火装置

招标编号：2019-146

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.投标保证金

5.资格审查资料

6.产品质量执行标准及承诺

7.关于投标人资格的声明函

8.招投标廉政协议书

9.技术投标响应表

10、技术设计图纸

1.投标函

致：广东兴发铝业有限公司

我方已收到上述邀请招标所提供的一切有关投标文件，现根据招标文件和其它相关文件的要求，经研究决定，我公司愿成为贵单位所需物资之供货商：具体质量、数量、价格以中标文件为依据，以购销合同及投标书内容的要求为履行准则。

我方郑重承诺：我方所中标的项目，其各项指标均符合国家标准，并达到贵方要求，保证在供货期，保用期及售后服务上确保贵方需求。

投 标 人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                                  （签字或盖章）

邮政编码：                电话：              传真：

日期：                 年          月        日

2.法定代表人身份证明

（张贴证明文件加盖公章）

3.法定代表人授权委托书

致：广东兴发铝业有限公司

本授权委托书声明：                     为中华人民共和国合法企业，法定地址：                        。本企业法定代表人             （姓名）  现授权我单位            （被授权人姓名）  为我公司（厂）代理人，该代理人全权办理针对贵司                    （项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人所签署的全部有关的文件、协议及合同付全部经济与法律责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投   标   人：                        （公章）

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

日        期：    年   月   日            日      期：    年   月   日

4.投标保证金

（张贴汇款单据或我司收据加盖公章）

5.资格审查资料(除本表外可加文字说明)

| 企业简介 |
| --- |
| 生产企业 | 企业名称 |  | 法人代表 |  |
|  | 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 成立时间 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 营业执照编码 |  | 经营范围 |  |
|  | 注册资本 |  | 流动资产 |  | 固定资产 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员 |  | 管理人员 |  |
|  | 16年销售额 |  | 17年销售额 |  | 18年销售额 |  |
| 生产企业各指标 | 年生产能力 |  |
|  | 主要生产设备 |  |
|  | 质量管理措施 |  |
|  | 主要仪表厂家 |  |

5.1、投标人基本情况表

附《营业执照》（副本）、《一般纳税人证明》复印件

5.2、财务状况

| 序号 | 强制资格条条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 |  |
| 2 | 净资产 |  |
| 3 | 具备良好的财务状况、盈利能力以及银行信誉 （申请人须至少提供2016、2017、2018年度经审计的财务报表，内容包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税信用评价表等） | 必须单独附报表，不能简单填数字。否则视为废标。 |

注：申请人银行信誉应提供例如银行资信等级、银行信贷证明等相关证明文件。

投标人必须如实填写并上报，如发现瞒报、虚报等失实情况，将取消其投标资格。

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

近3年完税证明（一年一期）

（请参标单位提供详细附表）

近3年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机械以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”

（9）按政府发改政策〔2009〕1313号文的解释，“项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”是指：

① 既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。

② 既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。

③ 既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。

④ 不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。

⑤ 投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。

资产负债表

（请参标单位提供详细附表）

现金流量表

（请参标单位提供详细附表）

纳税信用评价表

（请参标单位提供详细附表）

5.3、2016~2018年度中国地区销售业绩表

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.4、正在执行的合同一览表（限中国地区）

| 序号 | 用户名称 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 预计合同完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.5、质量管理体系

| 强制性资格条件 | 申请人满足情况 |
| --- | --- |
| 通过ISO9000或类似质量管理体系认证，并且在有效期内通过环境体系认证，并在有效期内 |  |

注：申请人须提供有效证明文件。

应附通过ISO9000质量管理体系认证证书及相关荣誉证书等材料的复印件

申请人：                     （公章）   授权代表（签字）：

5.6、产品原材料产地明细

| 产品 | 组成 | 生产厂家(品牌) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

我公司将独立承担贵司所涉及到的所有产品售后服务，并承担因供方产品质量不合格所造成的相应损失。

我方保证产地的唯一和真实性，愿意承担因提供不是本厂材料所造成的一切损失。

投 标 人：                     （盖章）

单位地址：

日    期：           年       月      日

6.产品质量执行标准及承诺

致：广东兴发铝业有限公司

我公司对（项目名称）                    进行投标，将严格按照标国标		           	组织生产和供应，现将材料生产和验收标准承诺如下：

1、材料壁厚：分别符合										标准。

2、性能指标：分别符合										标准。

3、承诺所供应的“           ”牌材料为我公司生产并供应的唯一性和真实性；

4、确保“              ”材料符合		     				标准。

5、提供由国家质量监督检验中心出具的检验报告。

6、提供产品质量管理体系认证证书、产品国家免检证书、产品质量认证证书等。

7、如有漏检的不合格产品，保证在第一时间无条件退换。

8、如果我方供应的材料质量达不到国家标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失

9、我公司对贵司材料进行投标，将严格按照国标供应和行业标准供应。如果我方供应的材料质量达不到行业标准及投标文件中的承诺，我方愿意承担所有因产品质量问题给招标方造成的损失。

投 标 人：                       （盖章）

单位地址：

日    期：            年       月      日

7.关于投标人资格的声明函

项目名称：

致：                                  （招标人名称）

我公司(厂)愿意针对                      项目进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若违背，我公司(厂)承担由此而产生的一切法律后果。

投标人：         （公章）

投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

8.招投标廉政协议书

为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：

1.双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关规定开展商业交易活动。

2.在邀标资格确定、投标、开标与评标过程中，做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门认真调查，秉公处理，及时回复。

3.双方相关工作人员及其亲属不得收受对方馈送的现金、贵重物品、有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚嫁以及出国等提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得报销应由个人支付的费用。

4.双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

5.不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

7.若有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况，一经核实，视情节轻重，终止双方的合作。

8.发现对方人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，有义务向对方监察或相关部门举报。

9.本协议份数应不少于主合同正式份数，视同主合同的附件进行管理，主合同正本均需附本协议并妥善保管。

10.本协议有效期与主合同或交易事项期限相同。

11、如有违法行为，列入兴发供应商黑名单，永不录用。

甲      方：                               乙      方：

法定代表人：                               法定代表人：

签订日期：              年      月     日

9.技术投标响应表

9.1铝型材在线淬火装置主要技术参数（3600公吨挤压机左手机）

| 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- |
| 1.淬火系统设计为6m+2m，合长8m，风冷，可单独调节风量，风压大小，其中水冷、雾冷6m重叠一起。 |  |
| 2.风机的控制方式由独立变频控制并用独立的断路器控制保护，水冷雾冷喷头均要求用不锈钢材质，要求水冷雾冷泵带有过滤网，减少喷头堵塞，造成制冷效果不均匀（带自动反冲洗装置）。 |  |
| 3.有变频器和压力传感器组成一级控制系统，调节水泵总水量水压，并有稳压功能，喷淋需为高压喷淋。 |  |
| 4.淬火控制系统要求由PLC自动控制，控制操控及调整参数全部采用触摸屏，并要求有记录显示记忆淬火参数，方便下次重复使用此参数进行控制，并且具备自动故障显示或者排除功能（要求将报警信息提供，并能提供解决办法）。 |  |
| 5.风罩要求，在开风冷+雾冷或者单独开风冷时，淬火水槽的水不能随便飞出淬火槽范围，具有排汽和除水功能。 |  |
| 6.具备换棒时单独控制风冷水冷雾冷顺序停止，要求不能换棒时淬火系统仍在开启，需跟随挤压机同步。 |  |
| 7.风冷上下左右四个方向要求能独立控制风量大小。水冷、雾冷要求对应的方向位置单独水量控制。 |  |
| 8.滚筒架滚筒长700mm，毛毡厚度10mm，要求表面固化处理并为耐600℃高温毛毡。间距400mm，且为无动力滚筒，并要求拆卸方便。滚筒轴承均为不锈钢轴承。 |  |
| 9.出料口升降滚筒架要求能在控制台控制升降。及对出料不能产生变形，淬火装置两端需采用风帘阻隔水雾飘散。 |  |
| 10.滚筒架6米+2米，要求前6米可调，后2米固定。 |  |
| 11.与水相关的管道，连接件，风箱水箱围板及框架均采用304不锈钢，其它件均做防锈处理及装饰喷漆。 |  |

9.2备件及保修情况

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、备件数量 | ①软连接1套、②3.0喷雾嘴10个、③300μm水过滤1件、④50μm水过滤1件。 |  |
| 2、保修情况 | 整机壹年（易损件和非正常使用除外），其中毛毡制品保用叁个月。 |  |
| 3、资料交付要求 | 油路图、电路图、PLC、机械易损件图纸、各种油缸详细图纸、电气配件清单、合格证、说明书，操作说明书、维修保养手册。 |  |

9.3验收要求

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、各种配件的尺寸、材质、品牌验收，各种功能验收（设备安装完成试产后两周完成） | 按照标书验收 |  |
| 2、机械验收（设备安装完成试产后两周完成） | ①风冷+雾冷--挤压速度 25m/min,出口温度570℃测点温度350℃，冷却时间20S冷却速度11℃/S。 ②水冷--挤压速度 25m/min,出口温度570℃测点温度210℃，冷却时间12S冷却速度30℃/S。 ③风、雾冷测温点温度指通过8m淬火区后的温度，水冷测温点则是通过6m淬火区后的温度。 ④线路符合安全安装规范，电机带接地保护。 |  |
| 3、设备程序及设备资料（设备安装完成试产后两周完成） | 按照标书验收 |  |
| 4、设备外观（没有破损油漆良好及没有跑冒滴漏问题）及设备备件（设备安装完成试产后两周完成） | 按照标书验收 |  |
| 5、设备稳定性验收（设备安装完试产后四周完成） | 设备稳定生产连续48小时内没有故障，一个月连续生产内没有出现设备大的质量故障。 |  |

9.4故障维修

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、从验收合格开始1年时间内为厂家的保修期，厂家有责任对设备进行及时故障修复 | 招标方提供，违约需要处罚。 |  |

9.5设备保养

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备使用1个月内 | 厂家免费安排人手对设备进行1次常规性的保养，请列明保养项目。 |  |
| 2、设备使用1个月后至1年内 | 厂家免费安排人手对设备再进行常规性保养一次，并书面列明保养项目的保养情况；具体上门保养时间由甲方提前3天通知乙方。 |  |
| 3、设备使用1年后 | 厂家每年安排人手对设备进行常规性检查，可以提供每次保养的价格。 |  |

9.6交货、安装时间

| 项目名称 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 交货、安装时间 | 定金到账日计起80天（不含春节15天假期）进场安装20天交付使用。具体请投标方注明厂外制作日期及厂内安装日期；如超期需处罚。 |  |

备注：投标方必须如实填写技术响应表，如不填写或填写不完整，将作弃标处理。

投标方对于招标方的要求有三种响应：

1.是（同意，能满足招标方要求）；

2.否（不同意，不能满足招标方要求）；

3.优于（除满足招标方的基本要求外，更能进一步提升），但请投标方注明其对应的响应参数。

- 技术设计图纸

- 机械总装图（2份）

- 安装定位图（2份）

3.主要零部件图（2份）