兴发精密厂区市政工程施工

项目招标文件

招标文件：  2020-81B

招标项目：  兴发精密厂区市政工程施工

建设单位：  广东兴发精密制造有限公司

建设地点：  广东佛山三水区乐平镇中心科技工业园D区12号

招标单位：  广东兴发精密制造有限公司

二零二零年六月二十日

招标项目工程名称：

兴发精密厂区市政工程施工

招标内容目录

第一部份      项目招标邀请书……………………………………(3)

第二部份      投标人须知…………………………………………(7)

第三部份      投标预算编制………………………………………(11)

第四部份      投标文件格式………………………………………(13)

第五部份      其他资料……………………………………………(30)

第六部份      中标后的程序………………………………………(31)

第七部份		  项目合同条款………………………………………(33)

第一部份     项目招标邀请书

1、招标条件

1.1本招标项目为兴发精密厂区市政工程施工  ，项目业主为广东兴发精密制造有限公司。建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100%，招标人为广东兴发精密制造有限公司。项目己具备招标条件，现邀请你单位参加本项目兴发精密厂区市政工程施工施工投标。

1.2 本招标项目为广东省行政区域内的非国家投资工程建设项目，招标组织形式为

自行招标 （☑自行招标；□委托招标）

2、招标项目概况。

2.1招标文件：2020-81B

2.2招标单位：广东兴发精密制造有限公司

2.3建设及施工地点：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区12号

2.4招标工程名称：兴发精密厂区市政工程施工  。

2.5兴发精密厂区市政工程施工 招标简介如下：

2.5.1招标范围

由于地块内厂房二建筑单体和环境科技区域内的建筑单体未开始施工，市政工程分三个标段进行施工。

1.道路工程：

（1）第一标段道路工程范围：

①厂房一北面、东面道路，厂区南面的主道路（从厂房一东南角至环保科技边线），综合楼1和2周边道路。

②厂区北面中门（厂区物料出入口）区域地面硬化。

③厂房一北面、东面的车间门口以及南面部分车间门口，与道路间连接的区域进行地面硬化。

④研发中心西面、厂房二西面（从研发中心西北面围墙角到综合楼一东北面的围墙角）沿围墙的道路区域做基础处理。此区域只做路基基础，上面铺6%水泥石粉压实，第一标段不硬化，在第二标段才进行硬化施工。

⑤厂房一北面6台铝棒加热炉上棒架区域（105米*10米）的地面硬化，包括该区域内上棒架设备预埋件的安装（该预埋件由甲方提供，市政施工方负责安装）。

⑥厂房一北面10吨门式起重机条形基础（109米*1米）。

⑦厂房一南面10吨门式起重机条形基础（长度119米）和立柱基础（见大样图5-5）。

⑦厂房一北面道路上预留1台地磅的设备基础的位置，不作硬化处理（具体见图纸）。

（2）第二标段道路工程施工范围：

①厂区主出入口（正大门）。

②厂房一西面道路。

③研发中心北面、东面、南面道路，厂房二北面道路等。

④研发中心西面、厂房二西面（从研发中心西北面围墙角到综合楼一东北面的围墙角）沿围墙的道路硬化。

（3）第三标段道路工程施工范围：

①环境科技项目区域内的道路。

②环境科技项目西南门到西乐路的道路硬化（6米宽）。

2.给水工程：

（1）第一标段给水施工范围：

①精密厂区内给水管网，包括地面给水管、过门口埋地水管以及各种配套阀门配件（具体见给给水图纸）。

②连接和预留用水单体或设施的接入点。

具体包括连接综合楼1、2及研发中心、厂房一用水点；预留或连接消防泵房、厂房二、2处独立卫生间、2个冷却水池、废水车间、环保科技单体等用水点（注：未建的设施预留，已建的设施连接）。

（2）第二标段给水施工范围：

连接第一标段精密项目区域内剩余未连接的用水点，包括厂房二等用水点。

（3）第三标段给水工程施工范围：

环境科技项目区域内的给水管网。

（4）不属本次招标的给水施工范围：

给水主管入口的两套主水表及其前后阀门配件（属于水业公司安装，在围墙外位置）。

3.排水工程（雨水管网和污水管网）：

（1）第一标段排水施工范围：

①除环境科技区域、以及已施工的厂房一西面和北面的雨水管外，精密厂区内室外未施工的雨水管网和污水管网，和厂房一室内部分雨水管网（具体见给排水图纸）。

②其中包括厂房一东面、厂房一东北角接至围墙外市政雨水井、南面的管网；厂房一南面新增雨水管网及连接南面主排水管。（注：该部分管线为因后期雨水排水图纸设计更改原因，增加工程）。

③其中包括综合楼1,2周边排水管网；厂房二北面道路的雨水管网，厂房二南面的雨水及污水管网。其中厂房二北面道路的雨水管网只做排水管与管井，使之能与研发中心的雨水排水管对接，雨水收集井、雨水口、雨水管支管、管井盖暂不做。

④由于厂房二施工的影响，研发中心西面、厂房二西面（范围从研发中心西北面围墙角到综合楼一东北面的围墙角）沿围墙的道路下只做排水管与管井，雨水收集井、雨水口、雨水管支管、管井盖暂不做（第二标段才做）；同样该处污水管也是只做排水管与管井，污水井盖暂不做（第二标段才做）。

⑤包括分别从综合楼1,2及研发中心的化粪池引出污水管到主排污管。

⑥包括将已做沙井及已有市政沙井延伸上硬化路面并配齐沙井盖。

⑦包括对现有损坏的市政井进行修复的费用。

⑧包括从部分主管雨水井，预留多条连接d300水泥管（见图纸标注）。

第二标段排水施工范围内容：

除第一标段外的精密项目区域内的未施工室外管网。其中包括：

①厂房一西面主道路的雨水收集井、雨水口、雨水管支管、管井盖等排水设施。

②研发中心西面、厂房二西面（范围从研发中心西北面围墙角到综合楼一东北面的围墙角）沿围墙道路的雨水收集井、雨水口、雨水管支管、管井盖，及污水井盖。

③厂房二其它剩余未接室外排水管网。

④研发中心北面道路的排水管网。

第三标段排水施工范围内容：

① 环境科技区域的市政排水管网。

②从厂区西南门到西乐路的雨水和污水管网。

（4）不属于本次排水招标的范围：

厂房一西面和北面已施工的雨水排水管。

4.消防工程：

（1）第一标段施工范围：

①厂区内消防水池，消防泵房的土建工程。

②消防水池，消防泵房内的设备及安装，包括电气部分，设备基础部分，管线部分等。

③消防泵房到各单体的管路连接，线路连接。其中厂房二属二期工程，需预留好接口。

④厂区内消防设施和系统的总调试。包括消防喷淋系统、消防电气系统、消防报警系统等。

（2）第二标段施工范围：

消防泵房到精密项目内其它未接的剩余管路。其中包括厂房二单体的管路连接，线路连接。

（3）第三标段施工范围：

消防泵房到环境科技项目区域内单体的管路连接，线路连接。

5.照明工程：

（1）第一标段照明工程施工范围：厂房一东面、及厂区南面一部分（厂房一东南角至环保科技边线）路灯，综合楼一、二周边路灯，具体见图纸说明。

（2）第二标段照明施工范围：精密项目内未施工的路灯，其中包括厂房一北面，研发中心和厂房二西面的路灯。

（3）第三标段照明施工范围：环境科技项目区域内的路灯。

6.配电管线工程：

（1）第一阶段配电管线施工范围：

①从厂房一南面电井到环景科技边线段的高压管线。不包环保科技区域内的高压管线。

②从厂房一1#专用配电房到综合楼1、2及消防泵房的低压管线（见二期管线图纸）。

③以上管线工程包括预埋线管、线井等设施，不包高、低压电缆。

（2）第二阶段配电管线施工范围：

①从厂房一西面电井到临时变压器段的高压管线（见图纸），包括预埋线管、线井。

②从厂房一西面电井到临时变压器段的低压管线。（注：该路管线属于研发中心双路供电线路之一。起点为厂房一西面新做一个电井，终点为研发中心西面首层电力预埋的PVC线管出口处。线管、线井具体做法与上面①相同，为2线埋管）。

③以上管线工程包括预埋线管、线井等设施，不包高、低压电缆。

（3）第三阶段配电管线施工范围：

环境科技区域内的高压预埋管线，包括线井。

7.其它过马路的各种预埋管线及线井：

（1）第一标段预埋管线施工范围：

①厂房一北面、东面、南面，厂房二南面，研发中心西面（到围墙方向），综合楼1和2周边的预埋网络线管和线井。

②一部分围墙（从研发中心西北面围墙角到综合楼一东北面的围墙角）的预埋网络线管和线井。

③第一阶段施工的道路的各相邻单体之间、单体到围墙之间的过马路处，均需另外预埋1条Φ300水泥管、两端做线井放置到绿化带内，预留日后过路穿管线用。

第二标段预埋管线施工范围：

①研发中心北面到围墙的预埋网络线管和线井。

②厂房一西面，厂房二北面过马路预埋网络线管和线井。

③精密项目内其它剩余未预埋的管线。另外，除第一阶段已施工的以外，各相邻单体之间、单体到围墙之间的过马路处，均需预埋1条Φ300水泥管、两端做线井放置到绿化带内，预留日后过路穿管线用。

（3）第三标段预埋管线施工范围：

①环境科技区域内的预埋网络线管和线井。

②环境科技区域内各相邻单体之间、单体到围墙之间的过马路处，均需预埋1条Φ300水泥管、两端做线井放置到绿化带内，预留日后过路穿管线用。

8.绿化和人行道范围：

（1）三个标段的所有绿化部分只做基础土，不做种植泥和绿化草木。

（2）第一标段绿化和人行道施工范围：参看图纸说明。

①厂房一东面、南面区域。

②综合楼周边部分区域，厂区南面主路部分区域。

（3）第二标段绿化和人行道施工范围：

精密项目除第一标段外其它剩余区域。

（4）第三标段绿化和人行道施工范围：

环境科技区域内。

（5）非道路和人行道的市政区域的其它地坪，必须平整泥土以使其地坪标高符合图纸要求；多出泥土运到环境科技区域的指定位置，并负责平整土方。

2.5.2施工内容及要求说明：

1.厂房一北面和南面室外的10吨吊机设备基础。两处的10吨吊机设备基础招标范围均包括：

①土建工程，预埋件的提供、安装，以及预埋件上的吊机路轨30KG/米的提供、安装。

②钢构基础：钢立柱、吊车梁和吊车梁上的路轨的提供、安装。

2.中门（物料出入口）处区域，地面硬化要求见大样图2-2：

上层钢筋：Φ12@180*180（双向单层）；

地层钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；

钢筋铺设宽度：中门宽度18米，中门正对位置，从D800水管钢筋铺设位置至厂房一车间北面边线（18米*12米区域）铺满Φ16@200*200（双向单层）。另外，过中门的埋地水管DN150填细砂保护，埋地电线PVC管4条，DN110在两端绿化带内做电井（1米*1米）。

1.厂房一北面已完工Φ800雨水管的上面道路区域，及厂房一南面未施工Φ600排水管的上面道路区域，地面硬化要求：

钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；钢筋铺设宽度6米。

2.厂房一北面16-39轴（143米区域）车间与道路连接处（门口与非门口），地面硬化要求见大样图1-1及大样图2-2：

钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；坡度水平宽6米，坡底比车间地坪标高低12CM。

3.厂房一北面1-16轴（105米区域）车间门口与道路连接处（门口处），地面硬化要求见大样图4-4：

钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；

4.第一级坡度水平宽6米，第二级坡度水平宽4米，第一级坡度末端比车间地坪标高低3CM；第二级坡底比车间地坪标高低12CM。

5.厂房一北面1-16轴（105米区域）车间门口与道路连接处（非门口处），地面硬化要求见大样图3-3：

钢筋：Φ10@150*150（双向单层）；

6.第一级坡度水平宽10米，坡度末端比车间地坪标高低3CM；再跌级与道路相接，跌级高度9CM。

7.厂房一西北面道路埋地10KV高压管的上面区域，地面硬化要求：

钢筋：Φ14@200*200（双向双层）；钢筋铺设宽度6米。

8.厂房一南面车间与道路连接处（大门口），地面硬化要求参考大样图1-1中门口做法。

南面门口地面硬化要求：钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；坡度水平宽6米，坡底比车间地坪标高低12CM。

9.厂房一东面车间与道路连接处，东面4个门口（2大2小）地面硬化不需铺设钢筋。

10.厂房一东面道路下预埋排水管的上面道路区域，地面硬化要求：

钢筋：Φ16@200*200（双向单层）；钢筋铺设宽度6米。

11.过道路高低压管线过路位置，其中包括

①厂房一南面到厂房二南面过路高、低压管线（共2路）。

②厂房二南面到综合楼2南面过路高、低压管线（共2路）。

③综合楼1到综合楼2过路低压管线。

④综合楼2西南面过路高压管线。

⑤厂房一西面到研发中心的过路高压、低压管线。

地面硬化要求：以上管线上面需铺设Φ14@200*200（双向双层）；钢筋铺设宽度6米。

12.过道路水管位置，其中包括

①厂房一北面20轴位置到围墙边冷却水池，有一组冷却水管、线管、线井需预埋Φ300水泥管和做管井。在预埋水泥管上面铺设Φ14@200*200（双向双层），钢筋铺设宽度6米（注：施工方不包冷却水管、线管）。

②厂房一北面、南面的给水过路管；厂房二南面的给水过路管；综合楼1,2的给水过路管。

地面硬化要求：预埋管上面均铺设Φ14@200*200（双向双层）；钢筋铺设宽度6米。

13.过路和围墙网络线管的铺设，具体施工（见网络管线图）如下：

①关键网络管道的地方需预埋2条Φ110PE电力管和2条Φ110镀锌管，以及线井。

②普通网络管道的地方需预埋2条Φ110PE电力管，以及线井。

③围墙段预埋2条Φ110PE电力管，以及线井。

地面硬化要求：预埋管上面均铺设Φ14@200*200（双向双层）；钢筋铺设宽度6米。

14.道路标准做法见图纸⑥-路面结构设计图（二），道路混凝土用C35标号。

15.预制路缘石用C30标号混凝土，C20素砼基座，2CM厚1:3水泥砂浆，尺寸见图纸大样图；道路路缘石的安装范围参见图纸⑤说明。

16.伸缩缝做法按照图纸《路面接缝构造图》中横向伸缩缝、纵向伸缩缝、胀缝做法大样施工。

17.厂房一东面为10米道路，厂房一南面为12米道路。

18.市政雨水管网、污水管网按图纸施工，最终与政府的市政管网口连接到位。

2.5.3招标要求:

1.招标报价必须按三个标段，分开每个标段单独报价；施工也是分三个阶段来进行施工。

2.招标报价必须提供各大类综合单价和工程量。例如：道路工程按工程量  元/平方米，工程量共  平方米;污水管线按工程量  元/米，工程量  米；雨水管线按工程量  元/米，工程量  米；电力管线按工程量  元/米，工程量  米等等；不同直径规格分开来报。

3.要求参与投标单位必须到项目工地现场察看。如投标前没有提出其它场地条件的意见并经我方同意，中标后不得因场地条件原因提出任何相关费用方面的补偿。

4.工程报价费用要求已经包含地坪标高不足时所需回填土的费用。当某处地坪出现余土，必须转到环境科技公司地块内，并负责平整土方；厂区内余土不得运出厂区。

5.报价费用也应包含地下因淤泥层原因需要换土回填等不可预计因素的费用。

6.我方提供的工程量清单只作为参考，不作为投标及以后结算的依据。

7.各材料品牌参考之前精密项目单体招标时的品牌。

8.给水工程必须保证能通过政府供水部门（自来水公司）的验收。

9.厂区内消防工程，要求用有消防资质的单位来施工，必须保证能通过政府消防验收部门的验收。

10.由于整个项目各建筑单体的施工是分阶段来进行的，所以市政工程的施工进度也会跟随各单体施工的进度分阶段实施。工程款将按各个标段各自独立约定的节点支付。

2.5.4工程造价要求：乙方严格承诺按甲方提供的招标技术图纸及经甲方签名盖章确认的现场实际进行造价及施工，出现漏项及工程量清单误差的，由乙方负责后续产生的费用，其中还包括：

1.投标价格一次性报定，不再随市场价格波动而调整，并且含工程类增值税专用发票，项目一次招标，分标段施工，分标段结算，必须按要求分类报价，且报价必须符合设计施工规范要求。

2.道路工程、给水工程、排水工程、消防工程、照明工程、配电管线工程、其它过马路的各种预埋管线及线井工程、绿化和人行道工程请单列按报价要求与规范分开报价。

3、实际施工及工程价按甲方最后确认的施工蓝图为准及招标说明，若因为现场甲方需要进行变更，所有的变更必须以图纸为依据，施工方必须提供原图、变更竣工图，原工程量清单与变更后工程量清单同列，当时现场的变更图片等资料。

4、安全文明施工措施须符合当地政府部门的要求；

5、施工单位负责办理建筑单体的施工许可证（如需办理施工许可证）；

6、农民工工资保证金由施工单位负责缴纳(如需缴纳农民工工资保证金）；

7、施工过程中产生异议的部分，必须征得双方项目最高负责人书面签名确认后，方予执行落实并施工，否则该异议部分，后续任何一方均有权拒绝承认、拒绝结算；

8、施工单位进场施工的施工文明安全管理，必须符合相关施工环保安全规范；在施工过程中发生的一切安全和环保事故由施工单位负责，建设单位不负任何责任；

9、在施工过程中的所有送检工作和费用由施工单位负责；

10、建筑过程中所产生的水、电费用均由施工单位承担；

11、投标单位如若对图纸有疑问，可以咨询负责图纸设计的广东华艺建筑设计院。联系电话：钱工：13923154410，禤工13590521833。

12、本次招标为包工包材料，要包括场内泥土转运，机械费用应包压路机、打铿机、挖机、装载转运车等施工所需的机械及机械车辆的设施费用、包施工所需的模板及模板支撑、包钢筋制作安装、包混凝土、原土的转运（厂内转运）、包道路局部处理（例如：淤泥层、软土层处理及外运处理）、包设备预埋件安装（注：预埋件由甲方提供、也由甲方指导安装）、包材料向相应部门送检出检测报告（不含桩基检测）、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包施工单位人员住宿场所及生活水电费、施工保险业务费、保险费、管理费及利润等（包开线，测标高，测量器械等）固定合同总价包干承接方式。投标单位必须认真阅读招标书、施工图纸和设计说明、技术要求等资料，杜绝投标过程中的漏项现象。投标方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及招标说明和经甲方签名盖章确认的现场实际进行造价及施工，出现漏项及工程量清单（详见附件）误差的，由投标方负责后续产生的费用，招标方不予结算漏项及工程量误差费用。

2.5.5现场施工条件

- 建设用地面积：详见图纸；

- 施工场地条件  自行踏勘现场，以现场条件为准 ；

2.6施工质量要求：

（1）施工单位要向建设单位承诺按照约定电力施工工程质量标准，要求达到国家质量检验评定标准的合格条件。并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关电力工程技术要求施工。

（2）施工单位必须严格按照施工图纸、电力工程说明文件和国家颁发的电力工程规范和标准进行施工，并要接受建设单位派驻代表的现场监督。

（3）混凝土养护及粉刷养护时间不少于7天，每天不少于三次。

（4）所有施工工序必须报甲方验收合格后，才可进行下步施工。

（5）所有隐蔽项目必须经建设单位代表、监理单位检查验收确认后方可进行下一道工序施工。

（6）工程竣工后，施工单位按规定对工程质量实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起两年（自然灾害及不可抗力因素不在质保范围），并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

（7）施工质量质保两年，自项目完工验收合格日计起。

2.7兴发精密厂区市政工程施工招标发包方式为：

包工包料，要包括场内泥土转运，机械费用应包压路机、打铿机、挖机、装载转运车等施工所需的机械及机械车辆的设施费用、包施工所需的模板及模板支撑、包钢筋制作安装、包混凝土、原土的转运（厂内转运）、包道路局部处理（例如：淤泥层、软土层处理及外运处理）、包设备预埋件安装（注：预埋件由甲方提供、也由甲方指导安装）、包材料向相应部门送检出检测报告（不含桩基检测）、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包施工单位人员住宿场所及生活水电费、施工保险业务费、保险费、管理费及利润等（包开线，测标高，测量器械等）固定合同总价包干承接方式。投标单位必须认真阅读招标书、施工图纸和设计说明、技术要求等资料，杜绝投标过程中的漏项现象。投标方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及招标说明和经甲方签名盖章确认的现场实际进行造价及施工，出现漏项及工程量清单（详见附件）误差的，由投标方负责后续产生的费用，招标方不予结算漏项及工程量误差费用。

2.8标段划分：本次招标施工分3个标段。

2.9工期：竣工时间（指甲方初步验收时间）：工程分阶段开展，每个阶段按甲方开工令日计起60个日历天完成（含节假日在内，如遇不可抗力因素可顺延）。

- 投标人资格要求

3.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

3.2 对投标人企业的资质要求

3.2.1投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包及以上资质（包括市政自来水给水、消防工程验收所需要达到相应资质，须在有效期内）。

3.2.2 本工程不接受联合体投标，不接受挂靠投标。

3.2.3投标人状况审查资料：近3年完税证明（一年一期）、近3年发生的诉讼及仲裁情况、资产负债表、损益表、现金流量表、纳税信用评价表、工商查册。

3.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

3.4 投标人应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。

3.4.1 佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是开标当天考评结论为B级或以上的，且未被系统锁定。

3.4.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

3.5 对投标人拟派项目负责人的要求

3.5.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具有建筑相关专业高级（或以上级）职称，且具备注册于投标人本单位的市政工程专业一级注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。

3.5.2拟派项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

3.5.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

3.5.4需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

3.5.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

3.6对投标人拟派项目技术负责人的要求

3.6.1 对拟派项目技术负责人的资格要求：须具有市政工程专业高级（或以上级）职称。

3.6.2拟派项目技术负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目技术负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

3.6.3需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2020年1月至2020年6月）为拟派项目技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

3.7专职安全人员2名，均须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

3.8对投标人企业的信誉要求

3.8.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

3.8.2 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

3.8.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

3.8.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

3.9 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

3.10对投标人企业及项目负责人完成过的类似施工业绩要求

3.10.1 投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推），须独立承接并完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为人民币1000万元或以上的的市政工程施工业绩（以竣工验收报告载明的时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书、合同协议书及竣工验收报告，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。需提交的业绩证明材料，包括：中标通知书、施工合同、竣工验收资料的复印件（加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话；中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

3.10.2企业在2017年、2018年、2019年连续三年均获得过地市级或以上银行颁发的AAA级的信用等级证书的。

3.10.3企业财务状况：近三年度财务决算审计结论均为盈利。

3.10.4企业持有ISQ体系证书（质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证）

3.10.5企业荣获连续多年以上守合同重信用企业称号。

3.11招标人保留对投标人资格要求中相关资料进行审查核实的权力，若存在提供虚假资料或有违规情况，则取消其投标资格或中标资格，并没收投标保证金，报相关部门备案。

- 招、投标文件的索取与递交

4.1投标人在投标截止时间前到广东兴发铝业有限公司采购部或登录广东兴发铝业有限公司官网www.xingfa.com相应公告页面下载，办理招标登记，索取招标文件、资料、图纸。

4.2投标人、投标单位应在领取招标文件、相关资料、施工图纸的同时，应先向招标单位交纳投标资料费用 0 元（ 零 元整），以及交付项目工程投标保证金50,000.00元（伍万元整），否则不予办理投标手续。

4.3本招标项目投标截至时间为：

4.3.1《资格预审》截止于2020年6月25日24时。请有意参标单位在限定时间前将电子版（含投标保证金汇款凭证）发至电子邮箱PUR@XingFa.com，逾期不缴交的，视放弃参标。

4.3.2《商务标》2020年7月4日下午5：30时。请投标单位须在2020年7月4日17：30时前提交投标文件，商务投标报价时须注明总价与分项报价明细，否则作弃标处理。投标人须在领取的设计蓝图上面注明：“已阅，同意以投标价按施工设计蓝图与招标技术要求相结合的形式施工和验收”，如若投标单位漏签名盖章或漏寄设计蓝图给招标方，招标方有权对此份投标文件作废标处理。

4.4投标资料送交地址：

收件公司：广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司

收件地址：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号

收件人：采购部 梁惠锡

收件人手机：13622720927

- 投标保证金

5.1投标保证金缴纳形式：现金、银行转账或银行汇款，不论何种缴款形式，请在相应单据上注明投标单位名称、参标项目名称，以便日后退款；另请按公账对公账形式缴款，招标方不接受私账的任何缴款。

5.2招标单位银行帐户：

单位全称：广东兴发精密制造有限公司

开户银行：中国农业银行佛山三水乐平支行

银行帐号：44442601040010283

5.3交纳投标资料费用中标是否都不予退回；投标保证金在开标后，落标者在30个工作日内无息全额退回，中标者则自动将投标保证金转为合同履约金（多退少补），该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证，在建设方方按合同相应约定条款扣除施工方应承担的违约责任及相关费用赔偿等之后，如有余款的将无息退还给乙方。

- 开标、评标

开标时间：暂定2020年 月 日，由招标单位的招投标领导小组进行评标。

- 联系方式：

| 序号 | 项目 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 梁惠锡 | 13622720927 | 0757-87336859 |
|  |  | 黄泳恩 | 13246842148 |  |
| 二 | 投标保证金退款 | 郑燕金 | 15813612147 |  |
| 三 | 技术 | 冼明伟 | 13927728368 |  |
|  |  | 吴志安 | 18028184818 |  |
| 四 | 监督 | 潘耀淦 | 13809815081 | 0757-85387622 |
|  |  | 廖文桦 | 13929988447 | 0757-87336859 |

第二部份     投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：广东兴发精密制造有限公司 地 址：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区12号 联系人：潘耀淦 电 话：13809815081 传 真：0757-66697311 |
| 2 | 项目名称及工程概况 | 项目名称：兴发精密厂区市政工程施工； 建设地点：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区12号； 建设内容及规模：详见招标项目概况； |
| 3 | 标段划分 | 本次招标施工分为1个标段 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100％ |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 本次招标为兴发精密厂区市政工程施工全部工程内容的施工招标 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：竣工时间（指甲方初步验收时间）：工程分阶段开展，每个阶段按甲方开工令日计起60个日历天完成（含节假日在内，如遇不可抗力因素可顺延）。 计划开工日期：2020年 月 日（以甲方的开工通知时间为准） 计划竣工日期：2020年 月 日 |
| 9 | 质量要求 | 详见招标技术规格要求 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见项目招标邀请书第3条款《投标人资格要求》 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 限制投标的情形 | 投标人不得存在有下列情形之一： （1）在广东省国家投资项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在3年（限定在1至3年）内不接受其投标； （2）在广东省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在5年（限定在3至5年）内不接受其投标； （3）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （4）近1年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （5）近1年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； （6）投标人与招标人相互参股相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： ①法定代表人为同一人； ②母公司与其全资子公司； ③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； ④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； ⑤具有投资参股关系的关联企业； ⑥相互任职或工作的。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织(自行踏勘现场) |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 17 | 分包 | 不分包 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗文件、施工图纸 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 20 | 投标截止时间 | 2020年7月4日17 时 30 分 |
| 21 | 投标有效期 | 60个日历天（从投标截止之日算起，如监督因工作需要则顺延） |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金：50,000.00元,（大写：伍万元整 ）； 投标保证金的缴纳方式：以银行转账或银行汇款方式交纳，不接受现金交纳。 递交投标保证金的注意事项： （1）投标保证金递交截止时间为在投标截止日下午16点00分（通过投标人基本帐户银行转账、银行电汇以到帐时间为准）。 （2）投标保证金专用账户的相关信息如下： 开户单位：广东兴发精密制造有限公司 开户银行：农行佛山三水乐平支行 账 号：44442601040010283 |
| 23 | 投标保证金的退还 | 投标保证金退还时投标人须提供以下资料： （1）写明投标单位基本账户银行账号的单位复印件； （2）投标保证金缴款凭证； （3）与招标人签订的合同原件及履约担保收据复印件（仅对中标人适用）。 |
| 24 | 投标保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与招标人签订合同； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同（招标文件说明双方协商的情况除外）。 投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |
| 25 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”注（2）的要求办理。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 |
| 27 | 投标文件副本分数 | 两份。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 28 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 29 | 封套上写明 | 投标人的地址： 投标人名称： （项目名称） 标段施工投标文件 在2020年xx月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 30 | 递交投标文件地点 | 广东兴发精密制造有限公司 （佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号） |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点:同投标文件递交地点 |
| 32 | 开标程序 | 密封情况检查：在开启前由招标单位评标委员和现场监督核查。 开标顺序：不分递交先后随机开启。评标委员开启各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标报价、工期等并加以记录。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共5人。 |
| 34 | 评标办法 | 经评审的最低价评标法 |
| 35 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3人。 |
| 36 | 履约担保 | 履约保证金的形式包括基本履约保证金和差额履约保证金。 （1）履约保证金＝基本履约保证金＋差额履约保证金。 （2）基本履约保证金=中标价（扣除招标人暂定部分）的10％ （3）差额履约保证金＝3×｛（投标最高限价×85％）－中标价净价｝ 投标最高限价（即招标控制价）： 0.00元，其中暂列金额为：0.00元 履约担保形式： 合同履约金可以现金支付，也可以银行保函支付。如以现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳；保函担保应符合招标文件中“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。 |
| 37 | 需要补充的其他内容 |
| 37.1 | 报价唯一 | 每栋单体建筑只能有一个有效报价，3栋单体建筑要求独立开来报3个投标总价（研发中心、综合楼1、综合楼2）。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。不一致时，评标委员会应依据投标函的投标总价进行修正，并由各投标人确认。 |
| 37.2 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的量化评审方法： （1）当投标人的评标价低于招标控制价相应价格的90％并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95％时，其投标报价作为可能低于成本的评审对象，评标委员会必须向该投标人提出询问，并对其投标报价进行详细分析、评估及判断。 |
| 37.3 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为基础，结合评标人与投标人的商议价，最终以投标人二次签名确认盖章的价格与中标通知函为准。 无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证投标报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 37.4 | 增加工程量的管理 | 工程投标报价是要按兴发精密厂区市政工程施工项目工程招标概况及内容、现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价，中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接；项目总结算价则按合同总价加签证变更结算价相结合形式开票付款结算，图纸及合同以外的变更结算优先按合同单价结算。 |
| 37.5 | 投标文件的 真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理;中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |
| 37.6 | 中标后提供的投标文件份数 | 若中标,需在领取中标通知书时另行免费向招标人提供完整的投标文件壹份。 |

备注：招标方对本次招标全程拥有全权和最终解释权！

第三部份      投标预算编制

1、投标报价：各投标单位根据工程项目情况、建筑市场行情，以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价,要求投标单位认真审核图纸，包括技术说明，造价核算不能漏项。

2、投标工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制；

3、投标工程量清单工、料、机计价参考项目所在地建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息；

4、投标工程量清单计费参考项目所在地公布的建设工程取费率，各投标单位、企业投标报价按自身实力确定；

5、投标单位全部材料报价必须要注明材料设备的名称、型号、规格、数量、单价、产地、厂商、品牌等详细资料。

6、工程投标报价是由材料设备和安装服务费用组成，安装服务费用包括；安装人工费用、运输及保险费用、安装辅助或调试费用、施工安全基金、售后服务费用、验收费用、工程各项税金、各项管理费用、维护及培训费用。

7、工程投标报价是要按兴发精密厂区市政工程施工项目工程招标概况及内容、现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价，中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接且不能高于投标价；

8、若因设计变更或施工变更需要工程量变更必须要双方确认前执行；若因低价投标在工程施工当中提出工程量投标过失，提出工程量变更申请的建设单位有权拒绝变更，按合同条款执行，所影响工程问题由工程施工单位承担。

9、投标编制

9.1、工程项目工程投标书的编制：造价投标书须具备投标书一式二份（建议商务报价明细与施工工程技术）；

9.2、工程投标书要有封面：封面请注明包括招标项目名称、投标单位名称、法人代表或负责人姓名、填报日期；

9.3、工程投标书目录或投标书汇总表，需加盖单位和法人代表印鉴或签名；

9.4、投标书综合说明包括：

A、投标书编制依据；

B、投标报价依据及各项费用计算说明；报价时须注明总价与分项报价明细，否则作弃标处理。

C、投标方签名盖章确认的设计蓝图。投标人须在领取的设计蓝图上面注明：“已阅，同意以投标价按施工设计蓝图与招标技术要求相结合的形式施工和验收”，如若投标单位漏签名盖章或漏寄设计蓝图给招标方，招标方有权对此份投标文件作废标处理。

9.5、投标报价：各工程投标总报价以人民币大写为准；

10、施工组织设计内容包括：

A、施工方案、施工方法；

B、保证工程质量、安全、文明施工的主要措施；

C、施工进度计划及保证工期的主要措施。

D、招标单位需到现场组织现场查勘由投标单位各自组织，招标答疑、请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题，统一以书面形式提出。

- 投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范和图纸，不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

- 投标单位必须按本招标书和设计图纸说明、招标资料认真编制投标书，密封后于2020年7月4日（星期三）下午5：30时前送达：

广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司

广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号

采购部梁惠锡 13622720927（收）。

第四部分    投标文件格式

（项目名称）   施工    标段招标

投  标  文  件

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

### 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、资格审查资料

七、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）:

- 我方愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    拾（万）    万

仟    佰    拾    元（￥：               元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥    元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及经甲方签名盖章确认的现场实际进行报价及施工，出现漏项及工程量清单（详见报价附件）误差的，由我方负责后续产生的费用。

5.  投标有效期           天。

6.                     （其他补充说明，如有时）。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月       日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 注册编号： 级建造师， 专业 |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按合同约定。 |  |
| 4 | 分包 | 不分包。 |  |
| 5 | 对技术标准和要求的响应 | 完全响应技术标准和要求 |  |
| 6 | 对合同的响应 | 按招标文件的合同要求进行双方协商 |  |
| 7 | 工程质量 | 合格 |  |
| 8 | 价格调整 | 按合同条款执行 |  |

投 标 人：                           (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月 ___日

### （三）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             系         （投标人名称）的法定代表人。

（职务：      电话                 ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖投标人鲜章

投标人：                  （盖单位章）

年    月     日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

二、授权委托书

本人     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件，

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：            （固定电话）      （移动电话）

年    月     日

注：法定代表不亲自投标而委托代理人投标适用。

三、投标保证金

（招标人名称）：

本投标人自愿参加          （项目名称）     标段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）          元（￥：        元）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本帐户以转帐方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件

（2）银行给投标人的转帐回单复印件

（3）招标人或其代理机构出具的投标保证金收据复印件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

四、已标价工程量清单

### 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

主要施工机械表

| 序号 | 施工机械名称 | 规 格 型 号 | 额定功率 或容量、 吨位 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

六、资格审查资料

注：（1）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 建造师 （或项目经理） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：投标人基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 工程名称 | 项目地址 | 项目规模 | 项目经理 | 建设单位、联系人及电话 | 项目造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

（2）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。复印件须加盖鲜章。

（三）近3年完税证明（一年一期）

（请参标单位提供详细附表）

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机械以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”

（9）按政府发改政策〔2009〕1313号文的解释，“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”是指：

① 既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。

② 既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。

③ 既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。

④ 不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。

⑤ 投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。

（五）资产负债表

（请参标单位提供详细附表）

- 损益表

（请参标单位提供详细附表）

- 现金流量表

（请参标单位提供详细附表）

（八）纳税信用评价表

（请参标单位提供详细附表）

（九）工商查册

（请参标单位提供详细附表）

第五部分      其他材料（商务投标响应表）

### （一）信誉承诺书

经本投标人认真核查，本投标人没有处于投标禁入期内，如不实，构成虚假，自愿接受相关处罚。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月    日

### （二）商务投标响应表

| 序号 | 商务明细 | 招标方要求 | 投标方响应情况及说明应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结算方式 | ①每个标段工程完成，收到发票且经甲方验收合格后5个工作日内支付该标段工程所完成的工程量的合同造价的85%给乙方。 ②市政工程总体竣工验收合格且收到发票日计起5个工作日内支付至合同总价的95%给乙方。 ③尾款5%自验收合格日计起两年质保期满后5个工作日内付清。 ④每期支付给乙方的工程款项，乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方，须凭发票支付工程款，否则甲方有权暂不支付工程款。 |  |
| 2 | 付款形式 | 转账 |  |
| 2 | 工期 | 每个标段60个日历天 |  |
| 3 | 质保条款 | 项目质保期：二年 |  |
| 4 | 合同履约金 | 项目总金额的10% |  |

注：投标人根据实际情况填写商务投标响应表，若不填写作废标处理。

第六部份     中标后的程序

6.1评标原则：组织评标由广东兴发铝业有限公司和广东兴发精密制造有限公司项目部招投标领导小组执行，执行评标以坚持平等、自主客观、公正和注重信誉的原则，力求标价合理，质量可靠，方案可行，有较强的经济实力。

6.2工程质量要求：

中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求。

6.3投标单位中标后，在三天内凭中标通知书或招标办通知，与建设单位签订工程承包合同，其合同相关条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定；

6.4中标者的投标保证金转为合同履约金，该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证无息全额退还给施工单位；

6.5在确定合同履约金后，双方应派出法人代表或委托人签订本招标项目的工程合同书，具体合同的条款或规定条款由双方代表的当事人协商确定。

6.6工期要求：本工程要求在60日历天内全面竣工交付使用，未能按期交给建设单位使用的，超出十五天后建设单位按每天1000元处罚。（具体工程施工工期要求以执行合同施工期为准）。

6.7要求投标单位按定额工期提前的原则性，自行确定投标施工日期限，并具体明确投标施工工期日历天数，在合理的原则上确保提前完工。

6.8工程承包的要求

6.8.1工程承包施工必须要根据兴发精密厂区市政工程施工竣工进度要求开展工作和施工。

6.8.2发包单位有权对各项承包工程的施工进度、工程项目的配合和协调，各承包单位必须要共同配合工程项目工程进度。

第七部份     项目合同条款

兴发精密厂区市政工程施工

工程合同

协议编号：

项目名称： 兴发精密厂区市政工程施工

建设单位： 广东兴发精密制造有限公司

施工单位： 中标单位

工程金额： ¥ 0.00元

2020年  月  日

兴发精密厂区市政工程施工

工程合同

合同编号：

签订地点：佛山市

建设单位（甲方）：广东兴发精密制造有限公司

施工单位（乙方）：中标单位

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量、安全生产管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等诚实信用的原则，依据《兴发精密厂区市政工程施工搭建工程招投标文件》的要求，乙方单位中标产生共同合作，双方以自愿配合、公平、互惠的原则，就本工程项目施工有关事项达成如下工程合同。

# 一、工程项目概况

工程名称： 兴发精密厂区市政工程施工

工程地点： 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区12号

施工面积： 详见技术图纸及建设方施工技术要求

工程设计： 建设单位提供与投标时相符的施工图纸。

工程内容： 详见技术图纸及技术附件之技术要求。

# 二、工程承接方式

（1）、本工程按中标造价，以包工包材料，要包括场内泥土转运，机械费用应包压路机、打铿机、挖机、装载转运车等施工所需的机械及机械车辆的设施费用、包施工所需的模板及模板支撑、包钢筋制作安装、包混凝土、原土的转运（厂内转运）、包道路局部处理（例如：淤泥层、软土层处理及外运处理）、包设备预埋件安装（注：预埋件由甲方提供、也由甲方指导安装）、包材料向相应部门送检出检测报告（不含桩基检测）、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包施工单位人员住宿场所及生活水电费、施工保险业务费、保险费、管理费及利润等（包开线，测标高，测量器械等）固定合同总价包干承接方式。投标单位必须认真阅读招标书、施工图纸和设计说明、技术要求等资料，杜绝投标过程中的漏项现象。投标方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及招标说明和经甲方签名盖章确认的现场实际进行造价及施工，出现漏项及工程量清单（详见附件）误差的，由投标方负责后续产生的费用，招标方不予结算漏项及工程量误差费用。

（2）、包技术措施费、包技术安装调试费、包保修期两年的维修服务费、包劳动社保基金，包合同实施过程中不可预见费用，包人工的价格浮动或其他因素调整或浮动。包市场价格风险、包材料损耗、包工程成品保护以及产品保管、包完工清洁场地、产品移交清洁干净。

（3）、施工单位以及施工人员，应按照建设单位所提供的施工图纸及图纸说明，双方确认的施工方案进行施工建设。

（4）、没有特殊工程项目关系，甲方不同意签证。

（5）、本工程分阶段开展，每个标段按甲方开工令日计起60个日历天完成（含节假日在内，如遇不可抗力因素可顺延），自合同双方签名盖章日计起，以甲方开工通知日为准。

# 三、甲乙双方的工作

# 1、发包人工作

# 1.1发包人按约定的内容和时间完成以下工作：

# （1）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

# （2）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

# （3）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

# 2、承包人工作

# 2.1承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

# （1）根据发包人委托，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用；

# （2）向工程师提供年、季、月度、旬工程进度计划及相应进度统计报表；

# （3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫；

# （4）按发包方的招标要求及其投标响应相结合的形式承包施工。

# 四、施工组织设计和工期

# 1、进度计划

# 1.1 承包人应将施工组织设计和工程进度计划于合同签订日计起7个日历天内提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

# 1.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并承担逾期完工的违约责任。

# 2、开工及延期开工

# 2.1 合同双方签名盖章日计起第2天开始，以甲方开工通知日为准（如遇不可抗力因素可顺延）。

# 3、工程竣工

# 3.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

# 3.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

# 五、质量与检验

# 1、工程质量

# 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

# 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

# 2、检查和返工

# 2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

# 2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师有权要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

# 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的均可相应顺延工期。

# 2.4因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担。

# 3、隐蔽工程和中间验收

# 3.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

# 3.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。

# 3.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，承包人可进行隐蔽或继续施工。

# 4、重新检验

# 无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

# 六、安全施工及责任

1、安全手续办理

本工程项目施工前，需要施工队人员先到甲方“安全办公室”，办理施工前的安全手续，未办安全填表审批手续不准进入现场，具体安全施工手续如下（包含但不局限）：

①施工单位营业执照复印件。

②安全施工方案、事故应急预案。

③如施工过程中涉及特种设备作业（如电工、金属焊接、高空作业等）需提供施工人员相关特种作业证复印件。

④施工人员身份证复印件。

# ⑤施工人员保险信息（每人意外保险，保额100万元以上）。

# 2、安全施工与检查

# 2.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

# 2.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

# 3、安全防护

# 3.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施。

# 3.2为了公众安全和方便或为了保护工程，施工单位应按照施工规范的要求提供并保持必要的防护、围栏、警告信号和看守等安全防护、文明施工规定的工作。

# 4、安全责任

# 乙方为施工现场的唯一安全责任方，负责进入施工现场的人员一切安全责任、并负责施工现场的一切安全设施责任，乙方应对所有进入甲方现场的乙方施工人员在施工作业、安全管理、道德行为等方面必须严格进行管理，在施工期间乙方施工人员发生工伤事故，一切由乙方负责。

# 5、事故处理

# 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，并由承包人承担其发生的费用。

- 工程价款与结算方式

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 给水工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 排水工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 消防工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 照明工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 配电管线工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 其它过马路的各种预埋管线及线井工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 绿化和人行道工程 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 详见招标技术及施工图纸要求 |
| 项目结算总金额（人民币）大写： 元整 （含9%工程类增值税专票）。 | 0.00 | 具体明细详见投标预算书 |

以上价格含9%工程类增值税专用发票。在结算及开票过程中如遇国家税改政策，则应以新税率价开票结算，具体新税率价按如下公式计算：

新税率价＝原税率含税价÷（1＋原税率）×（1＋新税率）；

采取多退少补原则处理。

本工程乙方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及招标说明和经甲方签名盖章确认的现场实际进行造价及施工，出现漏项及工程量清单（详见附件）误差的，由乙方负责后续产生的费用，除施工技术有所变更，否则甲方一律不予签证。故本工程按固定合同总价包干形式承包，项目总结算价则按合同总价加签证变更结算价相结合形式开票付款结算，图纸及合同以外的变更结算优先按合同单价结算。工程固定合同总价为

元，人民币（大写）                 整。整个工程项目款分五期支付。具体付款期数如下：

- 、每个标段工程完成，甲方收到发票且经甲方验收合格后5个工作日内支付该阶段工程所完成工程量的合同造价的85%给乙方。

- 、市政工程总体竣工验收合格且甲方收到发票日计起5个工作日内支付至合同总价的95%给乙方。

- 、尾款5%自验收合格日计起两年质保期满后5个工作日内付清。

备注：

①每期支付给乙方的工程款项，乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方，须凭发票支付工程款，否则甲方有权暂不支付工程款。

②甲方自乙方完工并收到乙方书面申请验收书之日计起，必须在7个日历天内以书面形式出具验收报告给乙方或整改或作为开票依据，否则逾期超5个日历天出具给乙方，乙方有权视该工程节点已验收合格，并要求甲方自收到书面申请验收书之日计起15个日历天内支付相应的进度款。但如若乙方在相应工程节点前未完成相应工程量，且情节严重的，甲方将按违约对乙方进行处罚。

③变更估价按照本款约定处理：
A、已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
B、已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
C、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理成本与利润构成的原则，由合同双方协商确定变更工作的单价。

八、合同履约金

合同双方签名盖章日计起3个工作日内或乙方进场前（两者先到为准），乙方向甲方缴纳合同总金额的10%作为本项目合同履约金。该合同履约金在本项目工程整体竣工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证，在甲方按合同相应约定条款扣除乙方应承担的违约责任及相关费用赔偿等，如有余款的将无息退还给乙方。

乙方按以下银行信息向甲方缴纳合同履约金，以银行转账或汇款方式存入甲方指定账户。

户  名：广东兴发精密制造有限公司

开户行：中国农业银行佛山三水乐平支行

# 账  号：44442601040010283

# 九、质量保修

# 1.承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。如乙方怠于承担保修责任的，甲方有权直接委托第三方进行保修，所产生的费用及损失赔偿甲方有权直接从履约保证金中扣除。

# 2.质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

# 3.质量保修书的主要内容包括：

# （1）质量保修项目内容及范围；

# （2）质量保修期（自验收合格日计起两年质保）；

# （3）质量保修责任；

# （4）质量保修金的支付方法。

# 十、违约、索赔和争议

# 1.违约

# 1.1 发包人违约。当发生下列情况时：

# （1）发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

# 1.2承包人违约。当发生下列情况时：

# 发包人按合同约定按时支付工程款项，承包人仍拖欠施工人员及民工工资的；

# 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

# （3）承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。

# （4）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

# 1.3承包人违约责任的承担方式和计算方法：

# 若发生承包人拖欠施工人员、民工工资，发包人有权从工程价款中扣除相应款项，交由当地建设行政主管部门发放。若因此导致施工人员、民工群体性事件，按情节轻重每次罚款100000—200000元；

# 承包人单方面原因不能按合同约定的竣工日期的，超出十天以上，从第十一天开始计算每逾期一天，应向发包人赔付相当于合同总价的千分之二违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的10%违约金，若承包人逾期超过三十天仍未能竣工完成的，发包人有权向承包人提出由此造成的损失承担经济责任；若因不可抗力因素和政府政策性配合停工原因而影响工程进度时，双方可视情况另行协商。

# 承包人未按合同要求或监理工程师的指令向发包人提供工程完工档案资料或承包人未经监理工程师书面同意擅自完工清场撤退的，发包人扣留的工程质保金将不予支付；

# 若承包人与设计方、监理方串通进行不必要的设计变更造成工程造价增加，则发包人有权单方面终止施工合同，由此引起的相关损失由承包人承担；

# 承包人与本工程相关的其他人发生打架斗殴或损害、破坏其他承包人的设施或公共设施等行为，则由责任方承担相关损失且发包人将对责任方进行索赔，按情节轻重每次扣减2000—20000元的工程款；

# 承包人因合同纠纷、工程款支付及其他各种理由影响现场施工。若有发生，视情节轻重每次扣减1000—10000元的工程款。

# 1.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

# 2.索赔

# 2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

# 3.争议

# 3.1发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定以下第一种方式解决争议：

# 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁；

# 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

# 3.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

# （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

# （2）调解要求停止施工，且为双方接受；

# （3）仲裁机构要求停止施工；

# （4）法院要求停止施工

# 十一、保险

# 1 工程开工前，承包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

# 2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

# 3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害及伤亡保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

# 4 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

# 十二、合同解除

# 1、发包人承包人协商一致，可以解除合同。

# 2、有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

# （1）因不可抗力致使合同无法履行；

# （2）因一方违约致使合同无法履行。

# 3、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

# 4、合同生效与终止

# 4.1双方在协议书中约定合同生效方式。

# 4.2发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

# 4.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（以下签署页面无正文内容）

| 甲方(章)：广东兴发精密制造有限公司 | 乙方（章）：中标单位 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：广东佛山三水工业园区D区12号 | 地址： |
| 电话：0757-87336882 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行：中国农业银行佛山三水乐平支行 | 开户行： |
| 账号：44442601040010283 | 账号： |
| 税号：91440607MA4X5XW72E | 税号： |

附件1：

建筑工程质量保修书

发包人（全称）：广东兴发精密制造有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对《精密厂区公共卫生间建设工程》签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按国务院《建设工程质量管理条例》第六章执行 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程及挡土墙工程为设计文件规定的该工程的国家法定使用年限和合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  2 年;

3、装修工程为  2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5、供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：剩余5%留作工程质量保修金，二年质保期满支付5％。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文内容）

| 甲方(章)：广东兴发精密制造有限公司 | 乙方（章）：中标单位 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：广东佛山三水工业园区D区12号 | 地址： |
| 电话：0757-87336882 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行：中国农业银行佛山三水乐平支行 | 开户行： |
| 账号：44442601040010283 | 账号： |
| 税号：91440607MA4X5XW72E | 税号： |

附件2：

建设工程廉政合同

发包人（全称）：广东兴发精密制造有限公司

承包人（全称）：

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人广东兴发精密制造有限公司（以下简称发包人）与中标单位 （以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行  精密厂区公共卫生间建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收并结清项目款后止。

第七条 本合同作为  精密厂区公共卫生间建设工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同发包人与承包人双方各执一份，并送交双方监督单位一份。

（以下无正文内容）

（以下签署页面无正文内容）

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：	                          委托代理人：

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

发包人监督单位：    （盖章）            承包人监督单位：    （盖章）

2020年  月   日                         2020年  月   日

附件3：

安全生产合同

在广东兴发精密制造有限公司精密厂区公共卫生间建设工程工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广东兴发精密制造有限公司（以下简称“发包人”）与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将按情节轻重扣除部分直至全部安全保证金，并依法追究责任。

本合同一式四份，双方各执二份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（以下无正文内容）

（以下签署页面无正文内容）

发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：	                          委托代理人：

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

发包人监督单位：    （盖章）            承包人监督单位：    （盖章）

2020年  月   日                         2020年  月   日